Kata Pengantar

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyusun bahan ajar modul manual untuk Bidang Keahlian Teknik Ketenagalistrikan , khususnya Program Keahlian Teknik Pemanfaatan Energi Listrik. Modul ini disusun menggunakan pendekatan pembelajaran berdasarkan kompetensi, sebagai konsekuensi logis dari Kurikulum SMK Edisi 2004 yang menggunakan pendekatan kompetensi (CBT: Competency Based Training).

Sumber dan bahan ajar pokok Kurikulum SMK Edisi 2004 adalah modul, baik modul manual maupun interaktif dengan mengacu pada Standar Kompetensi Nasional (SKN) atau standarisasi dunia kerja. Modul ini diharapkan digunakan sebagai sumber belajar pokok oleh peserta diklat untuk mencapai komptensi kerja standar yang diharapkan dunia kerja.

Penyusunan modul ini dilakukan melalui beberapa tahap, yakni dari penyiapan materi modul, penyusunan naskah secara tertulis, setting dengan bantuan komputer, serta divalidasi dan diujcobakan empirik secara terbatas. Validasi dilakukan dengan teknik telaah ahli (expert-judgment), sementara ujicoba empirik dilakukan pada beberapa peserta didik SMK. Harapannya, modul yang telah disusun ini merupakan bahan dan sumber belajar yang sesuai untuk membekali peserta diklat dengan kompetensi kerja yang diharapkan. Namun demikian, karena dinamika perubahan dunia kerja begitu cepat terjadi, maka modul ini masih akan selalu diminta masukan untuk bahan perbaikan atau revisi agar supaya selalu relevan dengan kondisi lapangan.

Pekerjaan berat ini dapat terselesaikan, tentu dengan banyaknya dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang perlu diberikan penghargaan dan ucapan terima kasih. Dalam kesempatan ini tidak berlebihan bilamana disampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak, terutama tim penyusun modul (penulis, editor, tenaga komputer modul, tenaga ahli desain grafis) atas dedikasi, pengorbanan waktu, tenaga, dan pikiran untuk menyelesaikan penyusunan modul ini.

Kami mengharapkan saran dan kritik dari para pakar di bidang psikologi, praktisi dunia usaha dan industri, dan pakar akademik sebagai bahan untuk melakukan peningkatan kualitas modul. Diharapkan para pemakai berpegang pada azas keterlaksanaan, kesesuaian, dan  fleksibelitas dengan mengacu pada perkembangan IPTEKS pada dunia kerja dan potensi SMK serta dukungan kerja dalam rangka membekali kompetensi standar pada peserta diklat.

Demikian, semoga modul ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya peserta diklat SMK Bidang Keahlian Grafika, atau praktisi yang sedang mengembangkan bahan ajar modul SMK.

Jakarta, Desember 2004

a.n. Direktur Jenderal Pendidikan

Dasar dan Menengah

Direktur Pendidikan Menengah Kejuruan,

Dr. Ir. Gatot Hari Priowirjanto, M.Sc.

NIP 130 675 814

KATA PENGANTAR

M

odul dengan judul GAMBAR DASAR TEKNIK merupakan bahan ajar yang digunakan sebagai panduan praktikum peserta diklat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang bertujuan untuk untuk membentuk salah satu bagian dari kompetensi Menggambar Teknik pada Bidang Keahlian : Teknik Ketenagalistrikan Program Keahlian : Teknik Pemanfaatan Energi Listrik.

M

odul ini terdiri dari tujuh kegiatan belajar yang menekankan pada pengenalan peralatan dan bahan gambar teknik, penggunaan alat dan bahan, standarisasi gambar teknik, kotak proyeksi, proyeksi Eropa Amerika, proyeksi aksonometri, proyeksi miring, kabinet, kavalier, perspektif.

K

egiatan Belajar 1 berisi Peralatan dan bahan gambar teknik. Kegiatan Belajar 2 berisi Penggunaan dan perawatan gambar teknik.  Kegiatan Belajar 3 berisi Standarisasi gambar teknik, Kegiatan Belajar 4 berisi Kotak proyeksi. Kegiatan Belajar 5 berisi Proyeksi Eropa Amerika. Kegiatan Belajar 6 berisi Proyeksi Aksonometri. Kegiatan Belajar 7 berisi Proyeksi miring, kabinet, kavalier, perspektif.

M

odul ini digunakan untuk pemelajaran selama 80 jam pada tingkat 1 dan setelah menyelesaikan modul ini diharapkan peserta diklat mempunyai kompetensi melaksanakan persiapan pekerjaan awal.  Modul ini adalah salah satu dari 5 modul kompetensi melaksanakan persiapan pekerjaan awal (PPA). yang terdiri dari : Modul 1 tentang Keselamatan dan kesehatan kerja, Modul 2 tentang Peralatan Perkakas, Modul 3 tentang Ilmu Bahan, Modul 4 tentang Gambar Dasar Teknik, dan Modul 5 tentang Persiapan pekerjaan awal.

Jakarta,    Juni 2005

Penyusun

Drs. Ahmad Hadiyanto

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL 		1

KATA PENGANTAR 		2

DAFTAR ISI  		3

PETA KEDUDUKAN MODUL 		5

STANDAR KOMPETENSI KEAHLIAN 		6

PERISTILAHAN / GLOSSARY 		8

BAB I PENDAHULUAN 		9

- Deskripsi  		9

- Prasyarat		9

- Petunjuk penggunaan Modul 		9

- Tujuan akhir 		10

BAB II PEMELAJARAN 		11

- Rencana Belajar Peserta Diklat  		11

- Kegiatan Belajar Peserta Diklat 		12

- Kegiatan Belajar 1 		12

  - Tujuan Kegiatan Pemelajaran 		12

  - Uraian materi 		12

  - Rangkuman 		22

  - Tugas 		22

  - Tes Formatif 		22

  - Kunci jawaban 		22

  - Lembar kerja 		23

- Kegiatan Belajar 2 		24

  - Tujuan Kegiatan Pemelajaran 		24

  - Uraian materi 		24

  - Rangkuman 		34

  - Tugas 		34

  - Tes Formatif 		34

  - Kunci jawaban 		34

  - Lembar kerja 		36

- Kegiatan Belajar 3 		37

  - Tujuan Kegiatan Pemelajaran 		37

  - Uraian materi 		37

  - Rangkuman 		46

  - Tugas 		46

  - Tes Formatif 		46

  - Kunci jawaban 		47

  - Lembar kerja 		47

- Kegiatan Belajar 4 		49

  - Tujuan Kegiatan Pemelajaran 		49

  - Uraian materi 		49

  - Rangkuman 		53

  - Tugas 		53

  - Tes Formatif 		53

  - Kunci jawaban 		53

  - Lembar kerja 		54

- Kegiatan Belajar 5 		55

  - Tujuan Kegiatan Pemelajaran 		55

  - Uraian materi 		55

  - Rangkuman 		62

  - Tugas 		62

  - Tes Formatif 		62

  - Kunci jawaban 		62

  - Lembar kerja 		63

- Kegiatan Belajar 6 		65

  - Tujuan Kegiatan Pemelajaran 		65

  - Uraian materi 		65

  - Rangkuman 		68

  - Tugas 		68

  - Tes Formatif 		69

  - Kunci jawaban 		69

  - Lembar kerja 		69

- Kegiatan Belajar 7 		71

  - Tujuan Kegiatan Pemelajaran 		71

  - Uraian materi 		71

  - Rangkuman 		72

  - Tugas 		72

  - Tes Formatif 		73

  - Kunci jawaban 		73

  - Lembar kerja 		74

LEMBAR EVALUASI 		76

PERTANYAAN 		76

KUNCI JAWABAN LEMBAR EVALUASI 		76

KRITERIA KELULUSAN 		78

DAFTAR PUSTAKA 		79

Peta Kedudukan Modul

# STANDAR KOMPETENSI KEAHLIAN

Standar Kompetensi dan Level Kualifikasi Keahlian Teknik Pemanfaatan Energi

| Kode | Kompetensi | Sertifikat Kompetensi | Level Kualifikasi | Jenjang Pendidikan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PTL.KON.001(1)A | Melaksanakan persiapan pekerjaan awal | Tanpa Sertifikat | Teknisi | SMK |
| PTL.KON.002(1).A | Menyiapkan bahan kebutuhan kerja |  |  |  |
| PTL.KON.007(1).A | Memasang sistem perpipaan dan saluran |  |  |  |
| PTL.KON. 008(1).A | Memasang dan menyambung sistem pengawatan |  |  |  |
| PTL.HAR.003(1).A | Melakukan pekerjaan dasar perbaikan rambu cahaya (Illumination Sign) | Pemasangan dan Pemeliharaan Instalasi Listrik | Teknisi | SMK |
| PTL.KON.006(1).A | Memasang neon sign (aplikasi khusus) |  |  |  |
| PTL.HAR.009(1).A | Memelihara panel listrik |  |  |  |
| PTL.OPS.001(2).A | Mengoperasikan peralatan pengalih daya tegangan rendah |  |  |  |
| PTL.OPS.002(2).A | Mengoperasikan peralatan pengalih daya tegangan tinggi |  |  |  |
| PTL.HAR.011(1).A | Merawat dan memperbaiki peralatan pengalih daya tegangan rendah |  |  |  |
| TPL.HAR.002(1).A | Melakukan pekerjaan dasar perbaikan motor Listrik | Pemeliharaan dan Perbaikan Motor Listrik | Teknisi | SMK |
| PTL.HAR.006(1).A | Melilit dan membongkar kumparan |  |  |  |
| PTL.HAR.026(1).A | Memelihara dan memperbaiki peralatan listrik pada mesin-mesin listrik |  |  |  |
| PTL.HAR.001(1).A | Melakukan pekerjaan dasar perbaikan peralatan listrik rumah tangga | Pemeliharaan dan Perbaikan Alat Rumahtangga | Teknisi | SMK |
| PTL.HAR.005(1).A | Merakit dan menguraikan komponen listrik/elektronika pada peralatan rumah tangga |  |  |  |
| PTL.OPS.004(1).A | Mengoperasikan mesin produksi dengan kendali elektromekanik | Pelayanan dan Pemeliharaan Sistem Kendali | Teknisi | SMK |
| PTL.OPS.005(2).A | Mengoperasikan mesin produksi dengan kendali elektronik |  |  |  |
| PTL.OPS.006(2).A | Mengoperasikan mesin produksi dengan kendali PLC |  |  |  |
| PTL.HAR.007(1).A | Merakit dan menguraikan komponen elektronika pada rambu cahaya |  |  |  |
| PTL.HAR.012(1).A | Memelihara dan memperbaiki peralatan listrik sistem kendali dan rangkaian terkait |  |  |  |
| PTL.HAR.004(1).A | Melakukan pekerjaan dasar perbaikan peralatan penunjang (operasional support) | Pelayanan Pemeliharaan Peralatan Penunjang | Teknisi | SMK |
| PTL.OPS.003(2).A | Mengoperasikan genset |  |  |  |
| PTL.HAR.008(1).A | Merakit dan mengurai komponen listrik/elektronika pada sarana penunjang (operasional support) |  |  |  |

PERISTILAHAN

CAD (Computer Aided Design)

suatu program komputer yang digunakan untuk membantu dalam pembuatan desain teknik.

Mesin gambar

Sebuah alat yang dilengkapi dengan mekanisme gerak sejajar yang terdiri 4 batang penghubung yang dapat menggantikan alat-alat gambarkonvensional.

Standarisasi gambar teknik

Suatu peraturan dalam pembuatan gambar teknik untuk menghindari salah tafsir.

Skala

Perbandingan ukuran linear pada gambar terhadap ukuran linear dari benda sebenarnya.

BAB  I

PENDAHULUAN

- Deskripsi

Gambar Dasar Teknik merupakan modul bahan ajar praktikum pengenalan peralatan dan bahan gambar teknik, penggunaan alat dan bahan, standarisasi gambar teknik, kotak proyeksi, proyeksi Eropa Amerika, proyeksi aksonometri, proyeksi miring, cabinet, kavalier, perspektif.

Modul ini terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan belajar yang mencakup pengetahuan peralatan dan bahan gambar teknik, penggunaan alat dan bahan, standarisasi gambar teknik, penggunaan dan perawatan gambar teknik serta berbagai macam proyeksi.

Setelah mempelajari modul ini diharapkan peserta diklat mampu menggunakan/merawat alat gambar, memahami standarisasi gambar teknik yang meliputi : huruf, angka, garis dan skala gambar serta mampu menggambar untuk berbagai macam proyeksi.

- Prasyarat

Modul GAMBAR DASAR TEKNIK merupakan materi diklat dasar. Dengan demikian maka untuk mempelajari modul ini tidak memerlukan prasyarat.

- Petunjuk penggunaan modul

- Persiapkan alat dan bahan yang diperlukan :

  - Unit mesin/meja gambar

  - Penggaris

  - Sablon huruf, bentuk (geometri), symbol

  - Pensil

  - Rapido

  - Kertas gambar

  - Penghapus, busur, jangka, pita isolasi, dll.

- Bacalah dengan seksama lembar informasi pada setiap kegiatan belajar.

- Amatilah langka-langkah kerja pada setiap kegiatan belajar sebelum mengerjakan, apabila belum jelas tanyakan pada instruktur.

- Buatlah sudut keterangan gambar (stucklyst) lebih dahulu sebelum memulai menggambar.

- Setelah selesai kembalikan semua peralatan praktik yang digunakan.

D.	Tujuan Akhir

Setelah mempelajari modul ini diharapkan dapat:

  - Peserta diklat mampu mengidentifasai peralatan gambar teknik.

  - Peserta diklat mampu mengidentifasai bahan gambar teknik.

  - Peserta diklat mampu menggunakan peralatan gambar teknik

  - Peserta diklat mampu merawat peralatan gambar teknik sesuai standar yang berlaku.

  - Peserta diklat menguasai dalam hal menggambar berbagai macam proyeksi .

BAB  II

PEMELAJARAN

- RENCANA BELAJAR PESERTA DIKLAT

Kompetensi	: Melaksanakan persiapan pekerjaan awal

Sub Kompetensi	: Mempersiapkan/melakukan aktivitas pekerjaan dasar

| Jenis Kegiatan | Tanggal | Waktu | Tempat Belajar | Alasan Perubahan | Tanda Tangan Guru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- KEGIATAN  BELAJAR PESERTA DIKLAT

KEGIATAN BELAJAR 1

PERALATAN DAN BAHAN GAMBAR DASAR TEKNIK

- Tujuan Kegiatan Pemelajaran

Setelah mempelajari kegiatan belajar 1 diharapkan siswa dapat :

  - Menyebutkan jenis dan kegunaan kertas gambar untuk menggambar teknik.

  - Menyebutkan beberapa peralatan gambar teknik.

  - Membuat gambar lingkaran untuk teknik elektro dan elektronika.

  - Membandingkan keuntungan penggunaan mesin gambar dengan alat yang lain.

  - Menyebutkan peralatan yang dibutuhkan untuk mendesain gambar teknik.

- Uraian materi

    - Alat dan Bahan Konvensional

Beberapa peralatan dan bahan yang diperlukan untuk menggambar teknik, meliputi :

  - Kertas gambar putih  (manila/padalarang), kertas sketsa dan kertas milimeter : digunakan untuk gambar tata letak yang digambar dengan pensil.

  - Kertas kalkir : digunakan untuk gambar asli, yang kemudian dapat dibuat gambar cetak biru (blue print) atau cetak kontak (contact print).

  - Film gambar : digunakan untuk mendokumentasikan gambar yang teliti dan keawetannya sangat diperlukan, serta tidak boleh memuai atau menyusut.

Kertas gambar yang dipergunakan mempunyai ukuran-ukuran yang telah dinormalisasikan. Ukuran yang paling banyak dipergunakan adalah seri A. Seri A ini mempunyai ukuran standar yang dinyatakan dengan membubuhkan 0 (nol) di belakang huruf A, dan ukuran-ukuran yang lebih kecil dengan membubuhkan angka 1 hingga angka 4. Ukuran standar, yaitu A0, mempunyai luas 1 m2, dengan perbandingan panjang terhadap lebar sebagai  :1 . Ukuran-ukuran berikutnya diperoleh dengan membagi dua ukuran yang mendahuluinya. Misalnya ukuran A3 mempunyai setengah ukuran A2, dan seterusnya.. Untuk membaca ukuran kertas gambar pada sisi panjangnya diletakkan mendatar. Kecuali untuk kertas ukuran A4, yang sisi panjangnya diletakkan vertikal. Ukuran kertas gambar dari seri A dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ukuran garis tepi dari masing-masing ukuran kertas.

Tabel 1. Lambang dan ukuran kertas gambar.

| Ukuran kertas | A0 | A1 | A2 | A3 | A4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A x b (mm) | 841 x 1189 | 594 x841 | 420 x 594 | 297 x 420 | 210 x 297 |
| c min | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 |
| d min | Tanpa tepi jepit | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 |
|  | Dengan tepi jepit | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |

    - Pensil dan pena

Menggambar teknik dengan pensil lebih baik menggunakan pensil mekanik yang bisa diisi ulang (refill). Pensil mempunyai tingkat kekerasan dan aturan penggunaan pada jenis kertas gambar. Tingkat kekerasan pensil dimulai dari 9H (sangat keras) hingga 8B (sangat lunak). Sedangkan pada penggunaannya untuk membuat :

      - Garis bantu 			: menggunakan 2H

      - Garis				: menggunakan F

      - Tulisan, garis penuh tebal 	: menggunakan HB

Untuk menggambar diatas kertas atau kertas kalkir dapat menggunakan pensil mekanik isi ulang dengan ketebalan 0,3 mm dan 0,5 mm. Pensil mekanik isi ulang tidak perlu meraut atau meruncingkan pensil. Dan bila digunakan untuk menarik garis akan diperoleh ketebalan yang sama.

Pena gambar yang digunakan untuk gambar kerja menggunakan ketebalan 0,25 putih; 0,35 kuning; 0,50 coklat dan 0,70 biru.

Gambar 1. Pensil Mekanik isi ulang

Gambar 2. Pena (Rapido)

Pena gambar terutama digunakan untuk menggambar diatas kertas transparan. Tinta yang dipakai harus bebas radiasi ultra violet agar tidak menimbulkan hambatan.

    - Jangka

Ada tiga macam jangka yang digunakan untuk menggambar, tergantung besar kecilnya lingkaran yang akan digambar. Jangka besar untuk menggambar lingkaran dengan diameter 100 – 200 mm, jangka menengah untuk lingkaran dari 20 – 100 mm, dan jangka kecil untuk lingkaran 5 – 30 mm. Disamping itu terdapat sebuah jangka untuk membuat lingkaran dengan jari-jari kecil, seperti misalnya untuk pembulatan. Ada dua macam jangka yaitu jangka pegas dan jangka orleon.

Gambar 3. Macam-macam Jangka

    - Macam-macam penggaris

    - Penggaris T

Sebuah penggaris T terdiri dari sebuah kepala dan sebuah daun. Penggaris T dapat digunakan untuk menarik garis-garis horizontal dengan menekankan kepalanya pada tepi kiri dari meja gambar, dan menggesernya keatas atau ke bawah.

Supaya hasil dari garis-garis horizontal dapat sejajar dengan benar, kepala dari penggaris ini harus betul-betul diikat pada daunnya.

    - Penggaris Segitiga

Sepasang segitiga terdiri dari segitiga siku sama kaki dan sebuah segitiga siku 600. Ukuran segitiga ini ditentukan oleh panjang 1, dan berkisar antara 100 sampai 300 mm.

    - Sablon (mal)

Sablon atau mal digunakan untuk menggambar teknik elektro antara lainnya. Penggaris sablon meliputi : mal lengkungan, mal bentuk, mal huruf dan mal untuk simbol-simbol elektro dan elektronika.

Gambar 4. Macam-Macam Penggaris

Gambar 5. Macam-macam Sablon (Mal)

    - Peralatan lain

Peralatan gambar teknik lain, selain peralatan yang telah dibahas sebelumnya adalah :

- Mistar Skala

Mistar skala dibuat dari kayu atau plastik, yang panjangnya pada umumnya adalah 300 mm. Disamping ini terdapat pula mistar skala dengan penampang segitiga dengan ukuran yang diperkecil.

Gambar 6. Mistar Skala

- Busur derajat

Busur derajat dibuat dari plastik atau aluminium. Biasanya busur derajat ini mempunyai garis-garis pembagi dari 0 sampai dengan 1800. Alat ini digunakan untuk mengukur sudut atau membagi sudut.

Gambar 7. Busur Derajat

- Penghapus

Untuk menghilangkan atau mengganti garis maupun gambar yang salah dipergunakan penghapus dengan mutu yang baik. Penghapus dibuat dari bahan karet atau dari bahan lain yang lunak. Penghapus yang baik harus dapat menghilangkan garis atau gambar yang tidak diinginkan dan tidak merusak kertasnya. Untuk menghilangkan garis atau gambar dengan tinta, harus dipakai penghapus yang khusus.

- Pelindung penghapus

Pelindung penghapus ini dipakai bila kita ingin menghilangkan garis yang berdekatan. Dengan alat ini garis-garis yang perlu dapat terlindungi dari penghapusan. Hanya garis, atau bagian garis yang salah dapat dihapus., pelindung tersebut mempunyai berbagai bentuk lubang. Dengan demikian bagian yang diperlukan dapat dilindungi dan bagian yang harus dihapus akan tampil pada lubang.

Gambar 8. Pelindung Penghapus

Gambar 8. Pelindung penghapus

- Pita Gambar

Untuk menempelkan kertas gambar diatas papan gambar tidak lagi dipergunakan paku payung, karena akan merusak papan gambar, dan akan mengganggu pergerakan penggaris. Sekarang terdapat pita gambar yang akan menempelkan pita gambar pada papan gambar. Cellotape sudah tidak dipergunakan lagi sebagai pita rekat, karena daya rekatnya yang terlalu kuat sehingga akan merusak kertas gambar bila ingin melepas kertas gambar dari meja gambar. Pita gambar mempunyai daya lekat yang cukup untuk menempelkan kertas gambar, dan tidak merusak kertasnya jika dibuka.

- Alas kertas gambar

Jika kertas gambar diletakkan langsung diatas papan gambar maka akan terdapat berkas-berkas garis atau tusukan jarum dari jangka. Hal ini kadang-kadang akan mengganggu pada saat kita menggambar. Untuk menghindarkan hal ini dipasang alas kertas gambar dari kertas lunak. Ada juga yang dibuat dari karet magnetik. Untuk menempelkan kertas gambarnya tidak dipakai pita gambar, melainkan pita tipis dari baja tahan karat. Yang terakhir ini sangat ini sangat mudah penggunaannya.

- Papan Gambar dan Meja Gambar

Papan gambar harus mempunyai permukaan yang rata dan tepi yang lurus, dimana kepala dari penggaris T digeser. Papan gambar dibuat dari pohon cemara, kayu pohon linde, kayu lapis (plywood) atau hardboard. Ukurannya disesuaikan dengan ukuran kertas, misalnya untuk ukuran kertas A0 mempunyai ukuran 1.200 mm x 900 mm, kertas ukuran A1 mempunyai ukuran 600 mm x 450 mm. Belakangan ini terdapat papan gambar yang telah dilapisi dengan alas kertas gambar.

Papan gambar ini dapat diletakkan diatas standar yang dibuat khusus untuk tujuan ini. Standar ini dapat diubah-ubah kedudukannya. Pada Gambar 9 tampak sebuah standar papan gambar yang sederhana, yang hanya dapat merubah kemiringannya, sedangkan Gambar 10 menunjukkan sebuah standar papan gambar yang dapat diatur ketinggiannya maupun kemiringannya. Papan gambar khusus yang dipasang diatas sebuah standar disebut juga meja gambar. Papan gambar sederhana dapat diletakkan diatas meja biasa.

Gambar 9. Meja Gambar Sederhana

Gambar 10. Meja Gambar

- Mesin Gambar

Mesin gambar adalah sebuah alat yang dapat menggantikan alat-alat gambar lainnya, seperti busur derajat, penggaris T, segitiga dan busur. Mesin gambar dilengkapi dengan mekanisme gerak sejajar yang terdiri dari 4 batang penghubung (link) seperti tampak pada Gambar 11 di bawah ini.

Gambar 11. Mesin Gambar dengan Mekanisme Batang.

Sepasang batang penghubung dipasang secara tetap pada sebuah alat, yang dapat dipasang pula pada papan gambar. Pada pasangan yang lain ditempatkan sepasang penggaris tegak lurus, dan dapat diputar pada sudut yang dikehendaki. Dengan alat ini dapat ditarik garis-garis sejajar dan garis-garis tegak lurus dengan mudah. Selain mesin gambar jenis mekanisme batang terdapat juga mesin gambar yang tidak menggunakan batang penghubung. Sebagai penggantinya dipakai roda-roda dan pita baja. Mesin gambar jenis ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 12. Mesin Gambar Pita

Pada Tabel 2 terdapat jenis-jenis mesin gambar yang ada di negeri Jepang, yang telah diperinci oleh standar Jepang JIS. Penggaris yang dipasang pada mesin gambar ini dapat dilepas dan diganti dengan penggaris yang mempunyai ukuran dengan bermacam-macam skala. Misalnya : 2:1 ; 1:2,5 ; 1:5 ; dan sebagainya. Bahan yang dipakai dapat berupa kayu yang dilapisi dengan sejenis plastik, dimana terdapat goresan-goresan pembagi ukuran, atau seluruhnya dibuat dari plastik tembus cahaya dengan goresan-goresan yang sama. Yang terakhir ini dapat juga dipakai untuk menarik garis dengan tinta, sedangkan penggaris dari kayu mempunyai penggaris khusus.

Belakangan ini terdapat mesin gambar kereta, yang dapat dilihat pada Gambar 13 dibawah ini :

Gambar 13. Mesin Gambar Kereta.

Pada mesin ini pasangan penggaris dan alat putarnya ditempatkan pada sebuah kereta vertikal, dimana penggarisnya dapat digerakkan secara vertikal, dan seluruhnya dapat digerakkan secara horizontal pada kereta horizontal. Mesin gambar jenis pita dan jenis batang disebut juga jenis lengan, berbeda dengan jenis kereta. Jenis ini mempunyai konstruksi yang lebih kuat dan kokoh dibandingkan dengan jenis lengan. Disamping ini kedudukan penggaris dapat dikunci pada kereta vertikal, sehingga memudahkan menggambar bagian-bagian yang simetris. Mesin gambar kereta ini memerlukan luas yang lebih kecil dibandingkan dengan mesin gambar jenis lengan, karena bagian-bagiannya menonjol keluar dari bidang papan gambar. Oleh karena itu mesin jenis ini makin banyak dipakai, terutama dalam ruang gambar dengan jumlah mesin gambar yang banyak.

Tabel 2. Jenis-jenis mesin gambar

| Jenis | Lambang | Daerah kerja | Kombinasi skala |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | P (jenis pita) | L (jenis-Batang) |
| Jenis Ao-L Jenis A1-L Jenis A1-S | AO-L A1-L AO-S | (mm) | 400 L-250L 400 L-250L 300 S-200S | 500 L-300L 400 L-250L 300 S-200S |

- Computer Aided Design (CAD)

Computer Aided Design adalah pembuatan design gambar yang menggunakan computer dengan memasukkan data. Bagian yang sudah digambar dapat diCopy, dipantulkan, diputar dan sebagainya untuk dipindahkan pada pekerjaan berikutnya. Program CAD menyimpan geometri bagian-bagian, maka secara otomatis ukuran dapat ditampilkan. Pada perubahan bagian yang kemudian ditiadakan, ukuran akan mengikuti dengan sendirinya. Setelah itu gambar dapat dicetak pada sebuah printer.

Gambar 14. Computer Aided Design

Bekerja dengan komputer memiliki banyak keuntungan. Bagian-bagian gambar yang sudah satu kali dikerjakan, dapat disisipkan pada gambar lain.

Gambar 15. Unit CAD dan Kelengkapannya.

- Rangkuman

  - Bahan yang diperlukan untuk menggambar teknik antara lain : Kertas gambar putih, kerta kalkir, film gambar.

  - Alat-alat yang diperlukan untuk menggambar teknik adalah pena, pensil, jangka, penggaris dan meja gambar.

  - Menggambar teknik dapat juga dilakukan di Komputer dengan menggunakan program Computer Aided Design (CAD).

- Tugas

    - Rencanakan sebuah gambar yang telah disediakan sudut keterangan gambarnya (stucklyst) pada kerta padalarang/manila !

    - Buatkan bermacam-macam konstruksi geometris menggunakan bentuk dan pensil mekanis di atas kertas A4.

- Tes formatif

- Sebutkan jenis dan kegunaan kertas gambar untuk menggambar teknik !

- Sebutkan beberapa peralatan gambar menurut jenis dan kegunaannya !

- Apa alasannya membuat gambar lingkaran untuk teknik elektro dan elektronika lebih praktis menggunakan sablon/mal lingkaran dari pada jangka ?

- Apa keuntungan penggunaan mesin gambar dibanding dengan meja gambar konvensional ?

- Software apa saja yang diaplikasikan untuk menggambar teknik elektro ?

- Sebutkan peralatan yang dibutuhkan untuk mendesain gambar teknik berbasis komputer !

- Kunci jawaban

- Jenis dan kegunaan kertas gambar untuk menggambar teknik adalah:

  - Kertas putih (manila/padalarang), kertas sketsa dan kertas milimeter, digunakan untuk gambar tata letak, gambar rangkaian listrik, atau gambar lain yang digambar dengan pensil atau tinta.

  - Kertas kalkir : digunakan untuk gambar asli, yang kemudian dapat dibuat gambar cetak biru (blue print) atau cetak kontak (contact print)

- Beberapa peralatan gambar teknik:

- Peralatan Konvensional: pensil, pena, jangka, penggaris, sablon (mal), busur derajat, penghapus, mesin gambar, dan sebagainya.

- Peralatan gambar berbasis komputer

- Software: corelldraw, AutoCad, ORCAD, EWB, Designer, dsb

- Hardware: Unit computer, printer, plotter, dsb.

- Pembuatan bentuk lingkaran untuk gambar teknik elektro dan elektronika lebih efektif menggunakan jangka karena ukuran bentuk lingkarannya relatif kecil sehingga lebih mudah digambar dengan sablon (mal).

- Keuntungan menggunakan mesin gambar daripada alat konvensional lainnya adalah mesin gambar merupakan alat yang multifungsi, yaitu dapat digunakan sebagai busur derajat, penggaris T, dan mistar segitiga.

- Software yang dapat diaplikasikan untuk menggambar teknik elektro adalah: Corelldraw, AutoCad, ORCAD, EWB, Designer, dsb

- Peralatan yang dibutuhkan untuk mendesain gambar teknik berbasis komputer: Unit computer, printer, plotter, dsb.

- Lembar kerja

##### Alat dan bahan:

- Pensil  		1 buah

- Penggaris 		1 set

- Jangka 		1 set

- Penghapus 		1 buah

- Sablon simbol 		1 set

- Kertas gambar ukuran A4 		1 lembar

Kesehatan dan Keselamatan Kerja:

- Berdo’alah sebelum memulai kegiatan belajar !

- Bacalah dan pahami petunjuk praktikum pada setiap lembar kegiatan belajar !

- Gunakanlah peralatan gambar dengan benar dan berhati-hatilah !

- Bersihkan meja gambar sebelum dan sesudah digunakan !

Langkah Kerja:

- Siapkan alat dan bahan yang akan digunakan.

- Rekatkan kertas gambar dengan isolasi pada sudut kertas gambar.

- Buatlah garis tepi.

- Buatlah sudut keterangan gambar (stucklyst).

- Buatlah bermacam-macam konstruksi geometris menggunakan bentuk dan pensil mekanis di atas kertas A4.

- Rencanakan tata letak (lay out) pembuatan gambar.

- Kumpulkan hasil pekerjaan jika sudah selesai.

- Setelah selesai bersihkan alat gambar dan kembalikan ke tempatnya.

KEGIATAN BELAJAR 2

PENGGUNAAN DAN PERAWATAN GAMBAR TEKNIK

- Tujuan Kegiatan Pemelajaran

Setelah mempelajari kegiatan belajar 2 diharapkan siswa dapat :

  - Mengunakan peralatan gambar dengan baik dan benar.

  - Menyimpan peralatan gambar dengan benar dan rapi.

  - Menempatkan meja gambar sesuai pada tempatnya.

  - Menyimpan meja gambar dengan benar dan rapi.

- Uraian materi

- Penggunaan alat gambar

    - Cara menempatkan kertas gambar

Kertas gambar biasanya diletakkan dengan permukaan yang halus dihadapkan keatas. Ukuran kertas harus disesuaikan dengan yang akan digambar. Kertas gambar diletakkan dekat pada sisi kiri dan dekat pada sisi bawah papan gambar.

Gambar 16. Penempatan Kertas Gambar

Gambar 16. Posisi kertas pada papan gambar

Gunakan perekat kertas yang mudah dilepas pada saat selesai menggambar, kertas gambar tidak boleh sobek atau rusak. Perekat kertas juga tidak boleh mengganggu kegiatan menggambar misalkan menghalangi penggaris saat menarik garis atau yang lainnya. Pada saat menggambar tangan dalam keadaan bersih dan kering.

Tabel 3. Jenis kertas dan kegunaannya.

| Jenis kertas | Kegunaan | Berat permukaan |
| --- | --- | --- |
| Kertas gambar | Sketsa, perspektif, gambar kerja | 80 – 95 g/m2 |
| Kertas transparan | Terutama untuk rapido, untuk cetak gambar dengan sinar (lightdruk), penggambaran ulang perencanaan untuk arsip. | 80 –95 g/m2 |
| Folio (poliester) | Gambar-gambar berformat tetap dan tahan rentang, kertas gambar berkualitas untuk arsip yang harus berulang kali direproduksi. | 95 – 115 g/m2 |
| Kertas karton | Gambar dengan pensil atau pensil warna misalnya untuk gambar sayembara dan studi warna, tahan hapus. | 150 – 300 g/m2 |

    - Memindahkan ukuran

Gambar teknik yang baik sangat tergantung pada cara penggunaan mistar ukur atau mistar skala yang tepat pada waktu menentukan ukuran. Cara yang tepat untuk menentukan ukuran pada gambar dapat dilihat dibawah ini. Agar kertas tidak kotor maka posisi jari-jari dan lengan tangan tidak menyentuh kertas gambar.

Gambar 17. Cara Memindahkan Ukuran

    - Menggambar garis lurus

Menarik garis dilakukan dengan cara garis lurus mendatar ditarik dari kiri ke kanan, sedangkan garis vertikal ditarik dari bawah ke atas. Garis sembarang ditarik dari kiri ke kanan.

(a) Arah menarik		(b) Garis horisontal		(c) Garis vertikal

garis lurus

Gambar 18. Cara Menggambar Garis Lurus

    - Menggambar lingkaran

  - Lingkaran kecil dapat digambar dengan sablon lingkaran, sedangkan lingkaran besar dilakukan dengan dua tahap.

Gambar 19. Sablon Lingkaran.

Tanda-Tanda Harus Berimpit dengan Garis Sumbu.

  - Dalam menggunakan jangka harus diusahakan kedua kakinya berdiri tegak lurus untuk menghasilkan tebal garis yang sama.

Gambar 20.  Cara menggunakan jangka

  - Cara penarikan garis lurus menggunakan pena. Garis-garis tegak digambar dari kiri ke kanan, dan semua garis vertikal dari atas ke bawah. Dengan demikian garis-garis mendapat cukup waktu untuk mengering, dan kemungkinan merusak garis akan berkurang. Garis yang kering juga diperlukan untuk garis yang berpotongan.

  - Mulut pena pada sisi-sisinya harus sering dibersihkan, sebelum dan setelah selesai harus selalu dibersihkan.

Pena gambar mempunyai ujung dengan bermacam-macam ukuran, seperti pensil mekanik. Pena gambar biasa disebut dengan Rapido.

Gambar 21. Cara Meninta Gambar

Gambar 21. Macam-Macam Pena Rapido

Gambar 22. Cara Menggambar Lingkaran

Gambar 23. Cara Penggunaan Mal.

Garis lengkung digambar dengan bantuan mal. Bagian luar maupun bagian dalam dari mal dapat digunakan. Pada umumnya garis lengkung tidak dapat diselesaikan dengan satu tarikan. Bagilah garis lengkung tersebut dalam bagian-bagian yang cocok dengan mal. Bagian-bagian tersebut satu dengan yang lain harus sambung-menyambung, sehingga diperoleh sebuah garis lengkung yang licin (smooth).

    - Cara meninta gambar.

Langkah-langkah yang harus diperhatikan untuk mendapatkan hasil gambar yang baik :

- Isilah pena dengan tinta secukupnya. Terlalu banyak atau sedikit akan menghasilkan garis yang tidak sama.

- Utamakan gambar lingkaran, busur lingkaran atau garis lengkung.

- Penyimpanan gambar.

Penyimpanan dan pengarsipan gambar sangat diperlukan. Penyimpanan gambar digunakan almari gambar atau selongsong tabung yang dapat dilipat.

    - Almari gambar

Almari gambar digunakan untuk menyimpan kertas A1 – A4. Dengan pembagian yang sama, format A2 dan A4 dapat dikombinasikan.

Ukuran kertas dalam beberapa format.

A1		594 x 841

A2 		420 x 594

A3		297 x 420

A4		210 x 297

Gambar 24. Almari Gambar.

    - Selongsong tabung yang dapat dilipat

Selongsong tabung dapat berbentuk segi tiga atau segi empat. Dengan cara ini gambar dapat disimpan dan dipindah ke tempat lain dengan mudah. Pada selonsong diberi teks yang mudah di baca.

Gambar 25. Selongsong Tabung yang dapat dilipat.

    - Kotak arsip

Kotak arsip merupakan tempat menyimpan gambar-gambar yang terlipat (format A4). Disamping itu juga semua keterangan penting seperti daftar bahan, pesanan, arsip pengiriman, surat-menyurat, foto copy tagihan, ataupun kontrak.

Data penting harus tertata dan tersusun berdasarkan :

- Pesanan sesuai dengan nama pesanan atau nama pemesan.

- Urutan tahun dan lain-lain.

Gambar 26. Kotak Arsip.

    - Pita ordner

Dengan menambahkan pita kertas berperekat yang memiliki lubang perforator dapat disimpan gambar-gambar yang telah dilipat ke dalam format A4 pada ordner atau buku yang dijilid dengan ring.

Gambar 27. Pita Ordner

    - Mikro Film

Mikro film telah banyak digunakan untuk pengawetan dan penyimpanan gambar.

- Tujuan pembuatan mikro film adalah :

- Penyimpanan di lemari arsip menjadi lebih praktis.

- Gambar asli tersimpan lebih aman.

- Aman terhadap kerusakan.

- Mudah mereproduksi.

- Tahan lama.

- Pengawetan dan pembacaan mikro film

Pengawetan mikro film sangat efektif bila jumlah gambar mempunyai kuantitas banyak, sering dicetak dan otomatis biaya lebih murah. Pengawetan mikro film mempunyai beberapa bentuk, yaitu : bentuk rol, bentuk kartu dan bentuk kartu berlubang.

- Pengawetan dalam rol

Pengawetan rol dipakai bila mikro film tidak sering dipakai dan disimpan untuk jangka waktu yang lama. Panjang film biasanya 30,5 mm, dan digulung pada rol yang dibuat dari plastik atau logam, dengan diameter 100 mm. Rol-rol ini disimpan dalam kotak-kotak khusus (cartridge). Lebar film pada umumnya adalah 16 mm, 35 mm atau 70 mm.

Gambar 28. Mikrofilm dan Kotaknya (Cartridge)

Keuntungan dari pada bentuk pengawetan ini adalah ruang simpan yang kecil, dengan biaya yang kecil. Dilain pihak untuk memilih gambar yang diperlukan kurang menguntungkan. Untuk menemukan kembali diperlukan alat pembaca mikro film dan harus ditemukan nomor gambarnya. Bila harus ditambah atau diperbaiki, sangat rumit, dan filmnya harus dipotong dan disambung kembali. Pada permulaan dan akhir film harus diberi judulnya.

Gambar 29. Cara Memotret Gulungan Film

- Pengawetan dengan pita film

Rol film yang panjang dipotong-potong dalam ukuran 25 sampai 30 cm dan disimpan dalam album film atau tempat film.

Gambar 30. Pita Film

Film yang paling sering dipakai harus diawetkan. Untuk menghindari kesulitan didalam pencarian film pada setiap pita film harus diberi nomor untuk memudahkan penemuan kembali.

- Pengawetan dengan kartu berlubang

Mikro film dipotong dari rol dan diletakkan dalam kartu berlubang. Ukuran film biasanya 35 x 50 mm. Ukuran kertas gambar, judul, tanggal, nomor rol dan sebagainya dicatat dan dicetak pada kartu.

Gambar 31. Kartu Berlubang untuk Mikro Film

Keuntungan-keuntungan kartu berlubang adalah :

- Mencari kembali akan lebih mudah  diperoleh dan cepat .

- Mudah dicetak.

- Penggantian kartu karena perubahan rencana atau revisi gambar lebih mudah.

- Penelusuran informasi gambar antara bengkel-bengkel mudah dilacak.

Kerugian-kerugian kartu berlubang adalah :

- Ada kemungkinan hilang.

- Banyak tempat menyimpan dibandingkan rol/pita film.

Gambar 32. Penyimpan Kartu Berlubang.

- Membaca dan Reproduksi mikro film.

Alat pembaca mikro film digunakan untuk membaca film sebagai referensi. Catatan mikro film dibuat dengan alat reproduksi dengan skala pembesaran atau pengecilan sesuai kebutuhan. Dalam waktu singkat, alat pembaca pencetak sering kali digunakan untuk membaca atau mencetak.

Gambar. 33.  Alat Pembaca Mikro Film.

- Pemeliharaan alat gambar teknik.

Yang harus diperhatikan dalam pemeliharaan dan pemakaian peralatan gambar adalah :

    - Setiap alat mempunyai fungsi sendiri-sendiri, misalnya mistar ukur digunakan untuk mengukur, meskipun dapat digunakan untuk menggaris tetapi tidak boleh untuk membuat garis, karena garis yang dihasilkan tidak baik dan mistar akan rusak.

    - Alat gambar harus digunakan dengan tepat. Cara menggunakan yang salah akan menghasilkan gambar yang tidak baik dan kualitas gambar rendah. Dan berkemungkinan alat akan mudah rusak.

    - Sikap orang yang memakai alat harus betul, misalnya melukis garis lurus mendatar harus ditarik dari kiri ke kanan dan mata melihat diatasnya.

    - Kecakapan dan ketrampilan memakai peralatan gambar akan mempunyai pengaruh yang besar terhadap prestasi juru gambar dan kualitas gambar.

- Rangkuman

  - Penggunaan peralatan gambar memerlukan kemampuan dan ketrampilan yang  tepat dan benar.

  - Untuk memperoleh gambar yang baik, peralatan gambar harus dalam posisi yang tepat dan benar.

  - Hasil gambar dapat disimpan pada almari gambar, selongsong tabung, kotak arsip, pita ordner dan mikro film.

- Tugas

- Gambarkan sebuah motor 3 fasa dari pandangan depan dengan menggunakan pensil mekanik pada kertas A3.

- Tes formatif

- Jelaskan bagaimana cara menggunakan pensil yang tepat dan benar.

- Jelaskan bagaimana cara menggunakan penggaris yang tepat dan benar.

- Jelaskan bagaimana cara menggunakan jangka yang tepat dan benar.

- Jelaskan bagaimana cara menggunakan macam-macam sablon yang tepat.

- Jelaskan bagaimana cara menggunakan sablon lengkung yang tepat.

- Jelaskan bagaimana cara menggunakan mesin gambar.

- Bagaimana cara merawat alat gambar agar awet dan tidak mudah rusak.

- Kunci jawaban

- Cara menggunakan pensil yang tepat dan benar adalah :

  - Pensil tegak lurus dengan bidang gambar

  - Bila digunakan untuk menarik garis, saat memegangnya sambil diputar.

  - Selalu dijaga tingkat ketebalan dan kehitamannya agar tetap konstan (terutama untuk pensil non mekanis).

- Cara menggunakan penggaris yang tepat dan benar adalah :

- Skala ukur harus sesuai dengan ukuran obyek yang digambar (tidak terlalu kecil ataupun terlalu besar dibanding ukuran obyek).

- Arah mata orang yang menggambar tegak lurus terhadap obyek gambar, untuk menghindari kesalahan paralaks.

- Jika penggaris digunakan untuk menarik garis lurus, arah mendatar ditarik dari kiri ke kanan, arah vertikal ditarik dari bawah ke atas, dan arah garis sembarang ditarik dari kiri ke kanan.

- Cara menggunakan jangka yang tepat dan benar adalah :

- Disesuaikan dengan ukuran obyek yang digambar, misalnya jangka besar untuk menggambar lingkaran berdiameter 100-200 mm, jangka sedang  untuk lingkaran 20-100 mm, dan jangka kecil untuk lingkaran berdiameter 5-30 mm.

- Disesuaikan dengan fungsinya, karena setiap jangka belum tentu berfungsi untuk menggambar lingkaran, misalnya jangka ukur lebih tepat digunakan untuk membuat ukuran obyek (benda yang digambar).

- Cara menggunakan sablon yang tepat dan benar adalah :

- Digunakan sesuai fungsinya, misalnya sablon lingkaran untuk menggambar lingkaran; sablon huruf untuk membuat tulisan, sablon simbol untuk membuat gambar simbol.

- Khusus sablon huruf, angka, dan simbol harus sesuai dengan ukuran pena/pensil/rapido yang digunakan, misalnya sablon huruf ukuran 3 mm; pensil atau rapido yang digunakan berukuran 0,3.

- Penggunaan sablon dan pensil atau rapido pada kedudukan tegak lurus, agar mendapatkan hasil yang baik, rapi dan bersih.

- Cara menggunakan sablon lengkung yang tepat dan benar :

- Digunakan untuk membuat garis lengkung, yang tidak dibentuk dengan alat lain seperti jangka, sablon lingkaran, sablon simbol, dan sebagainya.

- Garis lengkung yang dibuat tidak diselesaikan dengan satu tarikan sekaligus, tetapi harus membagi garis lengkung ke dalam bagian-bagian yang cocok dengan sablon (mal), sehingga diperoleh suatu garis lengkung yang halus (smooth).

- Cara menggunakan mesin gambar:

- Mesin gambar dapat berfungsi sebagai busur derajat, penggaris T dan segitiga ukuran, sehingga penggunaannya juga menyesuaikan. Bila digunakan sebagai busur derajat, maka besar kecilnya sudut dapat diatur dengan menggeser posisi mistar. Apabila difungsikan sebagai penggaris atau mistar ukur, maka ukuran penggaris yang dipasang disesuaikan dengan ukuran obyek (benda yang digambar) jangan terlalu besar atau terlalu kecil.

- Ada dua macam mesin gambar, yaitu mesin gambar pita dan mesin gambar kereta. Pada mesin gambar kereta penggarisnya dapat digerakkan ke arah vertikal dan horisontal.

- Cara perawatan alat gambar agar awet dan tidak mudah rusak adalah :

- Alat digunakan sesuai fungsinya.

- Alat harus disimpan sesuai tata cara penyimpanannya.

- Alat pena/rapido harus dijaga kebersihannya.

- Kertas gambar atau hasil gambar dalam bentuk pita film, micro film, dan sebagainya harus disimpan pada almari gambar, selongsong, pita ordner, kotak mikro film atau kertas berlubang agar bebas jamur dan korosi.

- Lembar kerja

##### Alat dan bahan:

- Pensil  		1 buah

- Penggaris 		1 set

- Jangka 		1 set

- Penghapus 		1 buah

- Sablon simbol 		1 set

- Kertas gambar ukuran A3 		1 lembar

Kesehatan dan Keselamatan Kerja:

- Berdo’alah sebelum memulai kegiatan belajar !

- Baca dan pahami petunjuk praktikum pada setiap lembar kegiatan belajar !

- Gunakanlah peralatan gambar dengan benar dan berhati-hatilah !

- Bersihkan meja gambar sebelum dan sesudah digunakan !

Langkah Kerja:

- Siapkan alat dan bahan yang akan digunakan.

- Rekatkan kertas gambar dengan isolasi pada sudut-sudut kertas gambar.

- Buatlah garis tepi.

- Buat sudut keterangan gambar (stucklyst).

- Gambarkan sebuah motor 3 fasa dari pandangan (tampak) depan pada kertas A3 dengan menggunakan pensil.

- Rencanakan tata letak (lay out) pembuatan gambar.

- Kumpulkanlah hasil latihan jika sudah selesai.

- Setelah selesai bersihkan alat gambar dan kembalikan ke tempat semula.

KEGIATAN BELAJAR 3

STANDARISASI GAMBAR TEKNIK

- Tujuan Kegiatan Pemelajaran

Setelah mempelajari kegiatan belajar 3 diharapkan siswa dapat :

  - Mengunakan peralatan gambar dengan baik dan benar.

  - Menulis huruf dan angka sesuai dengan standar.

  - Membuat garis gambar sesuai dengan standar.

  - Menbuat gambar dengan skala yang benar.

- Uraian materi

- Standarisasi Huruf dan Angka

Gambar teknik mempunyai tujuan menjelaskan maksud pelaksanaan dalam kegiatan teknik atau menuntun suatu kegiatan keteknikan pada umumnya. Karena itu mengandung suatu petunjuk yang berfungsi penting dalam kegiatan penyelesaian keteknikan.

Untuk melengkapi keterangan-keterangan pada gambar teknik supaya tidak terjadi salah tafsir maka perlu adanya keterangan berupa huruf, angka serta lambang-lambang teknik dalam susunan yang meyakinkan.

Ciri-ciri huruf dan angka yang perlu diperhatikan pada menggambar teknik adalah :

- Jelas.

- Seragam.

- Dapat dibuat microfilmnya atau cara lain reproduksi.

- Huruf dan angka gambar teknik senantiasa menjadi cara untuk menunjukan maksud dan tujuan gambar teknik yang bersangkutan dengan sejelas-jelasnya.

- Huruf dan angka gambar teknik selain berfungsi seperti diatas, juga akan menjadi hiasan bagi gambar teknik itu. Oleh sebab itu posisi gambar maupun huruf dan angka perlu diatur sedemikian rupa sehingga mudah dibaca dan mempunyai daya tarik.

- Pada dasarnya bentuk huruf dan angka gambar teknik dapat digolongkan menjadi dua :

  - Huruf dan angka untuk gambar teknik bangunan.

  - Huruf dan angka untuk gambar teknik mesin dan listrik.

- Huruf dan angka tersebut dapat dibuat tegak atau miring.

Contoh ukuran bentuk huruf dan angka yang sudah dinormalisasikan.

Gambar 34. Contoh Bentuk Huruf dan Angka Standard

- Standarisasi Garis Gambar

Menggambar dengan tinta cina atau komputer, lebar garis dapat diberikan sebelumnya, misalnya : tinggi tulisan 5 m, lebar garis 0,5 mm. Pada penggambaran dengan pensil, lebar garis diperkirakan dari penglihatan, sedangkan lebar atau tebal garis dengan tinta atau CAD ditampilkan pada tabel dibawah ini.

Tabel 4. Lebar Garis Menurut Standar CAD

| Nama garis | Penggunaan | Tebal garis dengan CAD |
| --- | --- | --- |
| Garis penuh Garis penuh Garis penuh Garis penuh Garis penuh Garis tangan bebas Garis-titik-garis Garis-titik-garis Garis putus 10. Garis-titik-titik garis | Garis batas (kontur) untuk tembok, plafon, dinding dan sebagainya yang berhubungan dengan pekerjaan tukang kayu Garis batas (kontur) bidang potongan bagian potongan dalam skala 1 : 1 dan 1 : 10 Pandangan dan garis batas (kontur) dalam skala 1 : 10 dan 1 : 20. Sisi yang terlihat, garis pembatas pada semua garis ukuran Garis ukuran Arsir, sambungan lem As potongan Sumbuh tengah pada pengeboran, garis tengah sumbu simetri, titik putar, ukuran pasak Garis yang tidak terlihat pada perlengkapan, sambungan-sambungan, sisi, garis kontur Sisi yang terletak didepan atau diatas bidang potong, garis batas untuk bagian yang berbatasan | 1,0 0,5 0,35 0,25 0,25 0,25 0,5 0.5 0,35 0,35 |

Dalam gambar teknik dipergunakan beberapa jenis garis, yang masing-masing mempunyai arti dan penggunaannya sendiri. Oleh karena itu penggunaannya harus sesuai dengan maksud dan tujuan.

Jenis-jenis garis yang dipergunakan dalam gambar elektro, ditentukan oleh gabungan bentuk dan tebal garis. Tiap jenis dipergunakan menurut peraturan tertentu.

Ada lima jenis garis gambar, yaitu :

- Garis Gambar	: Untuk membuat batas dari bentuk suatu benda dalam gambar

- Garis Bayangan	: Berupa garis putus-putus dengan ketebalan garis 1/2 tebal garis biasa. Garis ini digunakan untuk membuat batas sesuatu benda yang tidak tampak langsung oleh mata.

- Garis Hati	: Berupa garis “ strip, titik, strip, titik “ dengan ketebalan garis 1/2 garis biasa. Garis ini misalnya digunakan untuk menunjukkan sumbu suatu benda yang digambar.

- Garis Ukuran	: Berupa garis tipis dengan ketebalan 1/2 dari tebal garis biasa. Garis ini digunakan untuk menunjukkan ukuran suatu benda atau ruang. Garis ukuran terdiri dari garis petunjuk batas ukuran dan garis petunjuk ukuran. Garis petunjuk batas ukuran dibuat terpisah dari garis batas benda, dengan demikian maka tidak mengacaukan pembaca gambar. Sedang garis petunjuk ukuran dibuat dengan ujung pangkalnya diberi anak tanda panah tepat pada garis petunjuk batas ukuran.

- Garis Potong	: Garis ini berupa garis “strip,titik,titik,strip” dengan ketebalan 1/2 tebal garis biasa. Semua gambar teknik yang dikehendaki dengan pemotongan, batas potongan harus digaris dengan garis potong ini.

Garis Gambar					Garis bayangan

Garis Potongan		Garis Ukuran		Garis hati

Gambar 35.  Jenis-Jenis Garis.

Jenis garis menurut tebalnya ada tiga macam, yaitu : garis tebal, garis sedang dan garis tipis. Ketiga jenis tebal garis ini menurut standar ISO memiliki perbandingan 1:0,7; 1:0,5. Tebal garis dipilih sesuai besar kecilnya gambar, dan dipilih dari deretan tebal berikut : 0,18; 0,25; 0,35; 0,5; 0,7; 1; 1,4; dan 2 mm. Karena kesukaran-kesukaran yang ada pada cara reproduksi tertentu, tebal 0,18 sebaiknya jangan dipakai. Pada umumnya tebal garis adalah 0,5 atau 0,7.

Jarak minimum antara garis-garis (jarak antara garis tengah garis) sejajar termasuk arsir, tidak boleh kurang dari tiga kali (3a) tebal garis yang paling tebal dari gambar. Ruang antara garis dianjurkan tidak kurang dari 0,7 mm.

Gambar 36. Jarak Antar Garis-Garis.

Pada garis sejajar yang berpotongan jaraknya dianjurkan paling sedikit empat kali tebal garis.

Gambar 37. Garis Sejajar yang Saling Berpotongan.

Bila beberapa garis berpusat pada sebuah titik, garis-garisnya tidak digambar berpotongan pada titik pusatnya, tetapi berhenti pada titik dimana jarak antara garis kurang lebih sama dengan tiga kali tebal garisnya.

Gambar 38. Garis yang Memotong pada Sebuah Titik.

Garis gores dan garis bertitik yang berpotongan atau bertemu harus diperlihatkan dengan jelas titik pertemuannya atau titik perpotongannya, seperti Gambar dibawah ini.

Gambar 39. Gambar Garis Gores dan Garis Bertitik

Panjang garis gores dan jarak antara pada satu gambar harus sama. Panjang ruang antara harus cukup pendek dan jangan terlalu panjang.

    - Penggunaan Garis

Disamping penggunaan gari-garis yang telah diuraikan diatas, dibawah ini merupakan contoh - contoh penggunaan garis menurut standar ISO.

Macam Garis dan Penggunaannya Menurut ISO

| Jenis garis | Keterangan | Penggunaan |
| --- | --- | --- |
| A | Garis tebal | Garis gambar dan tepi |
| B | Garis tipis | Garis khayal yang terjadi dari perpotongan yang dibulatkan. Garis ukur, garis bantu dan garis petunjuk. Garis arsir. Garis batas yang diputar ditempat. Garis dasar ulir. Garis batas gambar yang berdampingan. Garis batas mula, sebelum dibentuk. |
| C | Garis bebas | Garis potong, yang meng-hilangkan sebagian benda Garis batas antara bagian benda yang dipotong, dan sebagian benda dalam bayangan. |
| D | Garis gores | Garis benda yang tidak kelihatan |
| E | Garis bertitik | Garis sumbu. Lingkaran jarak. Garis simetri. Gambar benda yang tidak pada tempatnya. Bagian benda yang terletak di depan bidang potong. Kedudukan bagian benda yang dapat bergerak yang daat dicapai. |
| F | Garis bertitik yang dipertebal pada ujung-ujungnya dan pada perubahan arah. | Bidang potong. |
| G | Garis bertitik tebal. | Menunjukkan bagian permukaan yang dapat perlakuan khusus. |

    - Garis-garis yang berimpit

Bila dua garis atau lebih yang berbeda-beda jenisnya berimpit, maka penggambarannya harus dilaksanakan sesuai dengan prioritas berikut:

- Garis gambar.

- Garis tidak tampak.

- Garis potong.

- Garis-garis sumbu.

- Garis bantu, garis ukur dan garis arsir.

Gambar 40. Garis-Garis yang Berimpit

- Skala Gambar

Setiap jenis gambar mempunyai ukuran yang berbeda-beda. Kadangkala menggambar suatu gambar dalam kertas gambar ukuran tertentu, tidak mungkin menggambar ke dalam ukuran sebenarnya. Untuk ini ukuran gambar harus diperkecil jika bendanya besar, dan harus diperbesar jika bendanya terlalu kecil.

Pengecilan atau pembesaran gambar dilakukan dengan skala tertentu. Skala adalah perbandingan ukuran linear pada gambar terhadap ukuran linear dari benda sebenarnya.

Ada tiga macam skala gambar, yaitu :

- Skala pembesaran

Skala pembesaran digunakan jika gambarnya dibuat lebih besar dari pada benda sebenarnya. Jika bendanya kecil dan rumit, maka harus menggunakan skala pembesaran.

Penunjukan untuk skala pembesaran adalah : x : 1, sedangkan ukuran lengkap yang dianjurkan adalah :   50 : 1 ; 20 : 1 ; 10 : 1 ; 5 : 1 ;  2 : 1

- Skala penuh

Skala penuh digunakan bilamana gambarnya dibuat sama besar dengan benda sebenarnya. Skala ini dianjurkan untuk sedapat mungkin digunakan, supaya dapat membayangkan benda yang sebenarnya, atau untuk memudahkan pemeriksaan.

Penunjukkan skala penuh adalah 1 : 1.

- Skala pengecilan

Skala pengecilan digunakan bilamana gambarnya dibuat lebih kecil daripada gambar yang sebenarnya, sedangkan penunjukkannya adalah 1 : x.

Berikut ini daftar penunjukkan skala pengecilan yang dianjurkan :

1 : 2		; 1: 5		; 1 : 10

1 : 20		; 1: 50		; 1 : 100

1 : 200	; 1: 500	; 1 : 1000

1 : 2000	; 1: 5000	; 1 : 10000

Bila dibuat pada skala besar, pada saat gambar diperkecil dianjurkan untuk mengacu ke format DIN (Deutsche Industrie Norma/norma industri Jerman) sehingga detail-detail akan tampak jelas.

#### Tingkat pengecilan

Pada penggunaan format DIN, tingkat pengecilan ke format DIN berikutnya dengan foto kopi ialah 70,7%, misalnya dari DIN A3 menjadi DIN A4.

#### Tingkat pembesaran

Untuk pembesaran dari format DIN ke format DIN yang berikutnya yang lebih besar, digunakan tingkat pembesaran 141,4%, misalnya dari DIN A4 menjadi DIN A3. Pengecilan maupun pembesaran ini diatur secara otomatis pada mesin fotokopi.

#### Lebar garis

Lebar garis dapat dipilih, sehingga pada pengecilan atau pembesaran, lebar garis normal yang diinginkan dapat muncul.

Lebar dalam mm

A3	   diperkecil 1 tingkat DIN	     	A4

0,35						0,25

0,50						0,35

0,70						0,50

1,00						0,70

1,40	     diperbesar 1 tingkat DIN	1,00

#### Tinggi tulisan

Tinggi tulisan juga dapat ditulis sedemikan rupa, sehingga bila dikecilkan atau dibesarkan dapat disesuaikan dengan yang kita inginkan.

Tinggi dalam mm

A3	   diperkecil 1 tingkat DIN	     	A4

5						3,5

7						5

10						7

14	     diperbesar 1 tingkat DIN	10

c. Rangkuman

Untuk memperoleh keseragaman dan kesamaan dalam menggambar diperlukan standarisasi. Standarisasi menggambar meliputi :

- Huruf dan Angka

Yang perlu diperhatikan dalam menulis huruf dan angka pada menggambar teknik adalah jelas, seragam, posisi huruf dan angka mudah dibaca dan mempunyai daya tarik.

- Garis Gambar

Terdapat beberapa nama garis meliputi : garis penuh, garis tangan bebas,garis-titik-garis, garis putus, garis-titik-titik-garis.

Garis gambar terdiri dari : garis gambar, garis bayangan, garis hati, garia ukuran dan garis potong.

- Skala Gambar

Skala gambar digunakan untuk memperkecil atau memperbesar gambar. Dan juga kadang diperlukan gambar yang sama besarnya dengan benda sebenarnya.

d. Tugas

- Gambarkan macam-macam garis pada kertas A3 untuk garis yang tersebut dibawah ini pada kotak ukuran 80 x 80 mm.

- Garis penuh dengan ketebalan 1,0 ; 0,5

- Garis tangan dengan ketebalan 1,0 ; 0,5

- Garis-titik-garis dengan ketebalan 0,5

- Garis-titik-titik-garis dengan ketebalan 0.5

e. Tes Formatif

- Mengapa dalam gambar teknik harus dibuat standarisasi baik secara nasional maupun secara internasional?

- Apa fungsi huruf dan angka standar dalam gambar teknik?

- Sebutkan ciri-ciri standar penulisan huruf dan angka dalam gambar teknik!

- Bagaimana standarisasi garis menurut ISO?

- Ada berapa macam skala yang dapat digunakan untuk menggambar teknik? Jelaskan!

f. Kunci jawaban

  - Dalam gambar teknik harus dibuat standar karena berfungsi sebagai alat komunikasi universal antara perencana dan pelaksana, maka agar mudah dipahami harus dibuat standar.

  - Fungsi huruf dan angka standar dalam gambar teknik adalah untuk melengkapi keterangan-keterangan pada gambar teknik supaya tidak terjadi salah tafsir dan memudahkan para pemakainya.

  - Ciri-ciri penulisan huruf dan angka : jelas dan seragam; dapat dibuat mikro filmnya; dapat digunakan sebagai penjelas.

  - Standarisasi garis menurut standar ISO adalah jenis garis garis, nama garis dan fungsi garis.

  - Skala yang dapat digunakan untuk menggambar teknik adalah:

    - Skala pembesaran :

Jika gambarnya dibuat lebih besar dari benda sebenarnya.

    - Skala penuh :

Jika gambarnya dibuat sama besar dengan benda sebenarnya.

    - Skala pengecilan :

Jika gambarnya dibuat lebih kecil dari ukuran benda sebenarnya.

g. Lembar kerja

##### Alat dan bahan:

- Pensil  		1 buah

- Penggaris 		1 set

- Jangka 		1 set

- Penghapus 		1 buah

- Sablon elips (lengkung), huruf dan angka 		1 set

- Kertas gambar ukuran A4 		1 lembar

Kesehatan dan Keselamatan Kerja:

- Berdo’alah sebelum memulai kegiatan belajar!

- Bacalah dan pahami petunjuk praktikum pada setiap lembar kegiatan belajar!

- Gunakanlah peralatan gambar dengan hati-hati!

Langkah Kerja:

- Siapkanlah alat dan bahan yang akan digunakan.

- Rekatkanlah kertas gambar dengan isolasi sudut kertas gambar.

- Buatlah garis tepi.

- Buatlah sudut keterangan gambar (stucklyst).

- Buatlah gambar seperti gambar berikut dengan ketentuan:

  - Skala gambar disesuaikan ukuran kertas A4

  - Digambar dengan pensil

- Rencanakan tata letak (lay out) pembuatan gambar.

- Tentukanlah skala pembesaran yang dipilih, sesuaikan dengan ukuran kertas.

- Kumpulkanlah hasil latihan jika sudah selesai.

- Setelah selesai bersihkan alat gambar dan kembalikan ke tempatnya.

KEGIATAN BELAJAR 4

PRINSIP KOTAK PROYEKSI

- Tujuan Kegiatan Pemelajaran

Setelah mempelajari kegiatan belajar 4 diharapkan siswa dapat :

  - Mengunakan peralatan gambar dengan baik dan benar.

  - Menggambar proyeksi orthogonal dengan benar.

  - Menggambar gambar pictorial dengan baik dan benar.

- Uraian materi

Gambar merupakan bahasa teknik. Untuk menyajikan sebuah benda tiga dimensi pada sebuah bidang dua dimensi dipergunakan cara proyeksi.

Pada Gambar 41 terdapat tiga buah titik A, B, dan C, dan diantaranya terdapat sebuah bidang datar P. Jika titik A dihubungkan dengan titik-titik B dan C oleh garis-garis lurus, maka bidang P akan dipotong oleh garis AB di D dan AC di E. Titik-titik D dan E pada bidang E disebut proyeksi dari titik A. Garis lurus AB dan AC disebut garis proyeksi, bidang P disebut bidang proyeksi dan titik A disebut titik penglihatan.

Jika sebuah benda dilihat dari sebuah titik penglihatan O, seperti tampak pada Gambar 42(a), maka proyeksi dari benda ini pada bidang proyeksi P disebut proyeksi perspektif. Jika titik penglihatannya berada di tak terhingga, maka garis-garis proyeksi atau garis-garis penglihatan menjadi garis-garis sejajar, seperti pada Gambar 42(b). Dalam hal ini proyeksinya disebut proyeksi sejajar.

Bila pada proyeksi sejajar garis-garis proyeksi berdiri tegak lurus pada bidang proyeksi P, cara proyeksinya disebut proyeksi orthogonal. Dan bila garis-garis proyeksi membuat sudut dengan bidang proyeksi P, cara proyeksi ini disebut proyeksi miring.

Gambar 41. Proyeksi

##### Gambar 42. Proyeksi dari Sebuah Benda

Benda-benda tiga dimensi di bidang teknik elektro dapat disajikan melalui dua gambar utama, yaitu gambar orthogonal dan gambar piktorial.

- Proyeksi Orthogonal (Gambar Pandangan Majemuk)

Gambar proyeksi orthogonal dipergunakan untuk memberikan informasi yang lengkap dan tepat dari suatu benda tiga dimensi. Untuk mendapatkan hasil demikian bendanya diletakkan dengan bidang-bidangnya sejajar dengan bidang proyeksi, terutama sekali bidang yang penting diletakkan sejajar dengan bidang proyeksi vertikal.

Proyeksi orthogonal pada umumnya tidak memberikan gambaran lengkap dari benda hanya dari satu proyeksi saja. Oleh karena itu diambil beberapa bidang proyeksi. Biasanya diambil tiga bidang tegak lurus, dan dapat ditambah dengan bidang bantu dimana diperlukan. Bendanya diproyeksikan secara orthogonal pada tiap-tiap bidang proyeksi untuk memperlihatkan benda tersebut pada bidang-bidang dua dimensi. Dengan menggabungkan gambar-gambar proyeksi tersebut dapatlah diperoleh gambaran jelas dari benda yang dimaksud. Cara penggambaran demikian disebut proyeksi orthogonal.

Cara menggambarkannya diperlihatkan pada Gambar 43 antara benda dan titik penglihatan di tak terhingga diletakkan pada sebuah bidang tembus pandang sejajar dengan bidang yang akan digambar, bidang tembus pandang diambil vertikal. Apa yang dilihat pada bidang tembus pandang ini merupakan gambar proyeksi dari benda tersebut.

Gambar 43.  Proyeksi Orthogonal

Jika benda tersebut dilihat dari depan, maka gambar pada bidang tembus pandang ini disebut pandangan depan. Dengan cara demikian benda tadi dapat diproyeksikan pada bidang proyeksi horizontal, pada bidang proyeksi vertikal sebelah kiri atau kanan seperti pada gambar 44.

Tiga, empat atau lebih gambar demikian digabungkan dalam satu kertas gambar, dan terdapatlah suatu susunan gambar yang memberikan jelas dari benda yang dimaksud.

Susunan pandangan-pandangan dapat dilihat pada Gambar 45, yang akan dibahas lebih lanjut pada bab berikutnya.

Gambar 44. Proyeksi Orthogonal

Gambar 44.  Proyeksi Orthogonal

Gambar 45. Susunan Pandangan Proyeksi Orthogonal

- Gambar Piktorial

Gambar piktorial disebut juga gambar ruang adalah  bentuk alat komunikasi tertulis dalam bentuk gambar yang pertama kali digunakan. Dengan gambar piktorial semua obyek/benda digambar dalam bentuk tiga dimensi, sehingga orang yang kurang terdidik dalam menggambar teknik akan dapat membaca, mengajukan rencana atau menuangkan idenya dalam gambar.

Benda-benda yang digambar dengan metode piktorial biasanya berupa gambar bagan (sket) oleh karena itu harus dilakukan sebisa mungkin tanpa pertolongan mistar pengukur maupun penggaris.

Contoh gambar piktorial secara umum dapat diperlihatkan pada Gambar 46.

Bentuk-bentuk gambar piktorial yang biasa digunakan dalam bidang teknik elektro adalah :

- Gambar Isometri.

- Gambar Dimetri.

- Gambar Oblique.

- Gambar Perspektif.

- Rangkuman

  - Gambar Proyeksi adalah sebuah pandangan benda tiga dimensi yang dirubah menjadi sebuah bidang dua dimensi.

  - Benda-benda tiga dimensi dapat disajikan melalui dua gambar yaitu gambar orthogonal dan gambar piktorial.

- Tugas

- Gambarkan proyeksi orthogonal tampak depan, tampak atas, tampak samping kanan dan kiri dari sebuah benda tiga dimensi di bawah ini.

- Buatkan pada kertas gambar ukuran A3 dengan skala 1 : 2

- Tes Formatif

- Mengapa proyeksi orthogonal hanya diperlukan tiga bidang tampak saja, yaitu tampak depan, samping dan atas ?

- Mengapa pada teknik elektro lebih banyak menggunakan proyeksi piktorial daripada proyeksi orthogonal ?

- Pada Gambar 41, titik manakah yang disebut sebagai titi proyeksi ?

- Kunci jawaban

- Proyeksi orthogonal pada gambar teknik listrik cukup digambar tiga bidang tampak (depan, samping, dan atas), karena benda-benda teknik listrik bila digambar ke dalam tiga bidang tampak saja sudah cukup jelas.

- Pada gambar teknik listrik lebih banyak menggunakan proyeksi piktorial daripada orthogonal karena semua obyek (benda yang digambar) sudah dalam bentuk tiga dimensi, sehingga orang yang kurang terdidikpun akan lebih mudah memahaminya.

- Yang disebut titik proyeksi pada Gambar 41 adalah titik A.

- Lembar kerja

##### Alat dan Bahan

- Pensil  Mekanik		1 buah

- Sepasang mistar segitiga		1 buah

- Penggaris 		1 set

- Jangka 		1 set

- Penghapus 		1 buah

- Sablon huruf dan angka 		1 set

- Kertas gambar ukuran A3 		1 lembar

Kesehatan dan Keselamatan Kerja

- Berdo’alah sebelum memulai kegiatan belajar !

- Bacalah dan pahami petunjuk praktikum pada setiap lembar kegiatan belajar !

- Gunakanlah peralatan gambar sesuai fungsinya dan dengan hati-hati !

Langkah Kerja

- Siapkanlah alat dan bahan yang akan digunakan !

- Rekatkanlah kertas gambar dengan isolasi pada sudut kertas gambar !

- Buatlah garis tepi dengan ketebalan dan lebar sesuai dengan ukuran kertas !

- Buatlah sudut keterangan gambar (stucklyst) !

- Gambarkan proyeksi orthogonal tampak depan, tampak atas, tampak samping kanan dan kiri dari sebuah benda tiga dimensi di bawah ini.

- Buatkan pada kertas gambar ukuran A3 dengan skala 1 : 2

- Rencanakanlah tata letak (lay out) pembuatan gambar !

- Kumpulkanlah hasil pekerjaan jika sudah selesai !

- Setelah selesai bersihkanlah alat gambar dan kembalikan ke tempatnya!

KEGIATAN BELAJAR 5

PROYEKSI EROPA DAN AMERIKA

- Tujuan Kegiatan Pemelajaran

Setelah mempelajari kegiatan belajar 5 diharapkan siswa dapat :

  - Mengunakan peralatan gambar dengan baik dan benar.

  - Menggambar proyeksi Eropa dengan baik dan benar.

  - Menggambar proyeksi Amerika dengan baik dan benar.

- Uraian materi

Gambar proyeksi Eropa dan Amerika merupakan bagian dari gambar proyeksi orthogonal. Proyeksi Eropa disebut juga proyeksi kwadran pertama atau proyeksi sudut pertama. Cara menggambar dengan proyeksi Eropa disebut juga cara “ E “, karena banyak digunakan di negara-negara Eropa seperti Jerman, Swiss, Perancis, Rusia dan sebagainya.

Sedangkan istilah lain untuk proyeksi Amerika adalah proyeksi kwadran ketiga atau proyeksi sudut ketiga atau cara “ A “, karena  dipakai oleh Amerika. Negara lain yang menggunakan cara “ A “ adalah Jepang, Kanada, Australia, dan sebagainya.

Bidang-bidang proyeksi yang paling banyak dipergunakan adalah bidang horizontal dan bidang vertikal, seperti tampak pada Gambar 47. Bidang-bidang utama ini membagi seluruh ruang dalam empat kwadran. Bagian ruang diatas bidang horizontal dan di depan bidang vertikal disebut kwadran pertama. Bagian ruang diatas bidang horizontal dan di belakang bidang vertikal disebut kwadran kedua. Kwadran ketiga adalah bagian ruang yang terletak di bawah bidang horizontal dan di depan bidang vertikal, dan kwadran keempat adalah bagian ruang yang terletak di bawah bidang horizontal dan di belakang bidang vertikal.

Jika benda yang akan digambar diletakkan di kwadran pertama, dan diproyeksikan pada bidang-bidang proyeksi, maka cara proyeksi ini disebut “Proyeksi kwadran pertama“ atau “Cara proyeksi sudut pertama.” Jika bendanya diletakkan pada kwadran ketiga, maka proyeksi demikian disebut “Proyeksi kwadran ketiga.” Sebenarnya masih ada cara proyeksi lain yaitu “Proyeksi kwadran kedua” dan “Proyeksi kwadran keempat,” yang tidak dipakai dalam praktek.

Gambar-gambar pandangan pada umumnya digambar menurut cara proyeksi sudut pertama dan sudut ketiga.

Gambar 47. Bidang Koordinat Utama dan Kwadran-kwadran

- Cara Proyeksi Sudut Pertama

Benda yang tampak pada Gambar 48(a) diletakkan di depan bidang-bidang proyeksi seperti pada Gambar 48(b). Ia diproyeksikan pada bidang belakang menurut garis penglihatan A, dan gambarnya adalah gambar pandangan depan. Tiap garis atau tepi benda tergambar sebagai titik atau garis pada bidang proyeksi. Pada Gambar 48(b) tampak juga proyeksi benda pada bidang bawah menurut arah B, menurut arah C pada bidang proyeksi sebelah kanan, menurut arah D pada bidang proyeksi sebelah kiri, menurut arah E pada bidang proyeksi atas, dan menurut arah F pada bidang depan.

Jika proyeksi-proyeksi, seperti pada Gambar 48(b) telah dibuat semuanya, hasilnya kurang berguna, karena bidang-bidang proyeksinya disusun dalam tiga dimensi. Oleh karena itu mereka harus disatukan dalam satu helai kertas gambar dua dimensi.

Bidang-bidang proyeksi dimisalkan merupakan sebuah peti seperti Gambar 48(b). Sisi-sisi peti kemudian dibuka menurut Gambar 48(c) sehingga semua sisi terletak pada bidang vertikal.

Susunan gambar proyeksi harus demikian sehingga dengan pandangan depan A sebagai patokan, pandangan atas B terletak di bawah, pandangan kiri C terletak di kanan, pandangan kanan D terletak di kiri, pandangan bawah E terletak di atas, dan pandangan belakang F boleh ditempatkan disebelah kiri atau kanan. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 48(d).

Gambar 48. Proyeksi Sudut Pertama atau Proyeksi Eropa

Dalam gambar, garis-garis tepi, yaitu garis-garis batas antara bidang-bidang proyeksi dan garis-garis proyeksi tidak digambar.

- Cara Proyeksi Sudut Ketiga

Benda yang akan digambar diletakkan dalam peti dengan sisi-sisi tembus pandang sebagai bidang-bidang proyeksi, seperti pada Gambar 49(a). Pada tiap-tiap bidang proyeksi akan tampak gambar pandangan dari benda menurut arah penglihatan, yang ditentukan oleh anak panah.

Pandangan depan dalam arah A dipilih sebagai pandangan depan. Pandangan-pandangan yang lain diproyeksikan pada bidang-bidang proyeksi lainnya menurut  Gambar 49(a). Sisi-sisi peti dibuka menjadi satu bidang proyeksi depan menurut anak panah menurut Gambar 9(b). Hasil lengkapnya dapat dilihat pada Gambar 9(c). Dengan pandangan depan A sebagai patokan, pandangan atas B diletakkan diatas, pandangan C dikiri, pandangan kanan D diletakkan di kanan, pandangan bawah E diletakkan di bawah, dan pandangan belakang dapat diletakkan di kiri atau kanan.

Gambar 49. Proyeksi Sudut Ketiga atau Proyeksi Amerika

- Cara dengan Menggunakan Tanda Panah

Hampir semua gambar dibuat menurut cara proyeksi sudut pertama atau ketiga. Tetapi di mana perlu dapat dipakai cara lain, yaitu dengan menggunakan anak panah.

Tiap gambar, kecuali pandangan pokok depan, diberi tanda oleh huruf besar, yang terdapat juga pada anak panah yang diperlukan untuk menentukan arah penglihatan. Gambar pandangannya dapat diletakkan tidak menurut cara-cara yang telah dibahas sebelumnya. Ingat bahwa cara proyeksi orthogonal masih tetap dipakai, hanya penempatannya saja yang berbeda. Untuk jelasnya lihat Gambar 50.

Huruf-huruf penunjuk pandangan lebih baik ditempatkan diatas gambar bersangkutan. Huruf-huruf pada anak panah diletakkan dekat anak panah, dan ditulis tegak lurus.

Gambar 50. Cara Penggunaan Panah Referensi

- Pengenalan Cara-Cara Proyeksi dan Lambangnya

Jika hasil-hasil gambar proyeksi sudut pertama dan proyeksi sudut ketiga dibandingkan, maka terlihat bahwa gambar yang satu merupakan kebalikannya yang lain, dilihat dari segi susunannya. Oleh karena itu pembedaannya sangat penting. Harus dicatat bahwa dua cara proyeksi ini jangan dipakai bersamaan dalam satu gambar.

Gambar 51. Lambang Cara Proyeksi

Dalam standar ISO (ISO/DIS 128) telah ditetapkan bahwa kedua cara proyeksi boleh dipergunakan. Untuk keseragaman, semua gambar dalam standar ISO digambar menurut proyeksi sudut pertama.

Jika pada gambar telah ditentukan cara proyeksi yang dipakai, maka cara yang dipakai harus dijelaskan pada gambar. Penjelasan tersebut menurut ISO berupa sebuah lambang, seperti pada Gambar 51. Lambang ini diletakkan di bagian kanan bawah kertas gambar.

- Perbandingan antara Proyeksi Sudut Pertama dan Proyeksi Sudut Ketiga

Telah dijelaskan diatas, bahwa kedua cara proyeksi tersebut dapat sama-sama dipakai, sesuai dengan standar ISO. Negara Amerika Serikat dan Jepang telah menentukan untuk memakai proyeksi sudut ketiga saja. Hal ini didasarkan atas kelebihan dari cara ini diatas cara proyeksi sudut pertama dengan alasan :

- Dari gambarnya, bentuk benda dapat langsung dibayangkan. Dengan pandangan depan sebagai patokan, gambar pandangan lain dilipat menurut Gambar 52 dan bendanya akan muncul seperti aslinya.

- Gambarnya mudah dibaca, karena hubungan antara gambar yang satu dengan yang lain dekat. Tidak saja mudah dibaca, tetapi jarang terjadi salah pengertian. Teristimewa sekali pada benda-benda yang panjang, susunan  pandangan  depan  dan pandangan samping mudah sekali dibaca. Gambar 53 menunjukkan perbedaan antara kedua cara proyeksi.

- Pandangan yang berhubungan diletakkan berdekatan. Oleh karena itu mudah untuk membaca ukuran-ukurannya. Salah pembacaan dari ukuran tidak mungkin terjadi. Bagi pelaksana, jadi lebih sederhana.

- Dengan cara proyeksi sudut ketiga mudah untuk membuat pandangan tambahan atau pandangan setempat. Benda pada Gambar 54(a) digambar dengan pandangan tambahannya menurut proyeksi sudut ketiga Gambar 54(b), dan menurut proyeksi sudut pertama Gambar 54(c). Contoh gambar ini menunjukkan cara proyeksi mana yang lebih unggul.

Karena alasan-alasan diatas proyeksi sudut ketiga dapat dianggap yang lebih rasional, dan dipakai di negara-negara pantai Laut Pasifik, seperti USA, Canada, Jepang, Korea, Australia, dsb.

Gambar 53. Perbandingan Proyeksi Sudut Pertama dan Ketiga

Gambar 54. Perbandingan Cara-Cara Proyeksi dalam Hal Pandangan Khusus

- Rangkuman

- Gambar proyeksi Eropa dan Amerika merupakan bagian dari gambar proyeksi Orthogonal.

- Terdapat beberapa cara gambar proyeksi diantaranya :

  - Cara proyeksi sudut pertama.

  - Cara proyeksi sudut ketiga.

  - Cara dengan menggunakan tanda panah.

- Tugas

      - Gambarkan proyeksi Eropa dan Amerika dari gambar dibawah ini.

      - Buatkan pada kertas gambar A3 dengan skala yang disesuaikan.

- Test Formatif

- Jelaskanlah mengapa proyeksi Eropa disebut proyeksi kwadran pertama dan proyeksi Amerika disebut proyeksi kwadran ketiga !

- Apakah perbedaan proyeksi Eropa dan Amerika ?

- Mengapa di bidang teknik elektro dan mesin lebih banyak menggunakan proyeksi Amerika daripada Eropa ?

- Kunci jawaban

- Proyeksi Eropa disebut proyeksi kwadran pertama karena benda yang akan digambar diletakkan pada kwadran pertama.

Proyeksi Amerika disebut proyeksi kwadran ketiga karena benda yang akan digambar diletakkan pada sudut (kwadran) ketiga.

- Perbedaan proyeksi Eropa dan Amerika:

# Proyeksi Eropa:   disebut cara ‘E’

- Benda yang digambar terletak di kwadran pertama.

- Pandangan depan sebagai patokan.

- Pandangan kiri terletak di kanan.

- Pandangan kanan terletak di kiri.

- Pandangan bawah terletak di atas.

## Proyeksi Amerika: disebut cara ‘A’

- Benda terletak di kwadran ketiga.

- Pandangan depan sebagai patokan.

- Pandangan kiri terletak di kiri.

- Pandangan kanan terletak di kanan.

- Pandangan bawah terletak di bawah.

- Pandangan atas terletak di atas.

- Pada gambar teknik elektro dan mesin lebih banyak menggunakan proyeksi Amerika daripada proyeksi Eropa karena proyeksi Amerika memiliki beberapa kelebihan, antara lain:

- Bentuk benda dapat langsung dibayangkan, karena sistem proyeksinya muncul seperti aslinya.

- Pandangan yang berhubungan terletak berdekatan.

- Dengan cara proyeksi Amerika mudah untuk membuat pandangan tambahan.

- Lembar Kerja

##### Alat dan Bahan

- Pensil  		1 buah

- Penggaris 		1 set

- Jangka 		1 set

- Penghapus 		1 buah

- Sablon huruf dan angka		1 set

- Kertas gambar ukuran A3 		1 lembar

Kesehatan dan Keselamatan Kerja

- Berdo’alah sebelum memulai kegiatan belajar !

- Bacalah dan pahami petunjuk praktikum pada setiap lembar kegiatan belajar !

- Gunakanlah peralatan gambar sesuai dengan fungsinya dan dengan hati-hati !

Langkah Kerja

- Siapkanlah alat dan bahan yang akan digunakan!

- Rekatkanlah kertas gambar dengan isolasi pada sudut kertas gambar!

- Buatlah garis tepi!

- Buatlah sudut keterangan gambar (stucklyst)!

- Buatkan gambar di bawah ini dengan ketentuan sebagai berikut:

Gambar A						Gambar B

  - Gambar A dengan cara Eropa

  - Gambar B dengan cara Amerika

  - Gambar diproyeksikan dari depan, atas dan samping

  - Skala gambar saudara tentukan sendiri

  - Digambar dengan pensil

  - Judul gambar: PROYEKSI EROPA DAN AMERIKA

- Rencanakan tata letak (lay out) pembuatan gambar !

- Kumpulkanlah hasil pekerjaan jika sudah selesai !

- Setelah selesai bersihkan alat gambar dan kembalikan ke tempatnya !

KEGIATAN BELAJAR 6

PROYEKSI AKSONOMETRI

- Tujuan Kegiatan Pemelajaran

Setelah mempelajari kegiatan belajar 6 diharapkan siswa dapat :

  - Mengunakan peralatan gambar dengan baik dan benar.

  - Menggambar proyeksi Aksonometri tipe Isometri dengan baik dan benar.

  - Menggambar proyeksi Aksonometri tipe Dimetri dengan baik dan benar.

  - Menggambar proyeksi Aksonometri tipe Trimetri dengan baik dan benar.

- Uraian materi

Jika sebuah benda disajikan dalam proyeksi orthogonal seperti tampak pada Gambar 55(a), hanya sebuah bidang saja yang akan tergambar pada bidang proyeksi. Seandainya bidang-bidang atau tepi-tepinya dimiringkan terhadap bidang proyeksi, maka tiga muka dari benda itu akan tampak serentak, dan gambar demikian memberikan bentuk benda seperti sebenarnya Gambar 55(b). Cara demikian disebut proyeksi aksonometri dan gambarnya disebut gambar aksonometri.

Di dalam teknik elektro, gambar aksonometri disebut juga gambar orthogonal. Ada tiga tipe proyeksi aksonometri yang digunakan untuk menggambar teknik elektro, yaitu : isometri, dimetri dan trimetri.

Gambar 55.  Proyeksi Orthogonal

- Proyeksi Isometri

Pada proyeksi isometri, kubus digambar simetris di atas sudut. Sisi tegak lurus tetap tegak lurus, sisi datar pada kedua arah naik dengan sudut 30. Pada proyeksi isometri, tidak ada ukuran yang diperpendek. Pada jenis proyeksi ini tidak ada lagi sudut yang asli.

Pola dasar dari gambar isometri dijelaskan pada Gambar 56

Gambar 56. Pola Dasar Gambar Isometri

Modifikasi dari pola dasar gambar isometri untuk gambar-gambar yang kompleks dan rumit dapat ditunjukkan pada Gambar 57.

Gambar 57. Modifikasi Pola Dasar Gambar Isometri

Gambar 57(a) adalah gambar orthogonal (pandangan depan atas) yang akan digambar ke bentuk piktorial, kemudian gambar tersebut diukurkan ke kubus yang telah dibuat seperti gambar 57(b), selanjutnya gambar benda sebenarnya (gambar piktorial) secara lengkap adalah gambar 57(c).

Selanjutnya Gambar 58 merupakan contoh-contoh dari gambar isometric dibidang teknik elektro.

Gambar 58.  Contoh Gambar Isometri di Bidang Teknik Elektro

- Kemasan IC

- Penyearah gelombang penuh

- Panel otomatis

- Proyeksi Dimetri

Gambar dimetri hampir sama dengan gambar isometri, perbedaannya terletak pada penggunaan sudut pola dasar, dimana gambar isometri menggunakan sudut 30( sedang gambar dimetri menggunakan sudut 41( dan sudut 7(.

Bentuk dan contoh gambar dimetri dapat dilihat pada Gambar 59 dibawah.

Gambar 59. Dimetri dari Kubus Dan Transistor T0-66

- Proyeksi Trimetri

Proyeksi pada Gambar 60 dimana skala perpendekkan dari tiga sisi dan tiga sudut tidak sama, disebut proyeksi trimetri.

Harga-harga dari sudut dan skala perpendekkan dari proyeksi aksonometri yang khas terdapat pada Tabel berikut.

Gambar 60. Proyeksi Trimetri

Tabel 1. Sudut Proyeksi dan Skala Perpendekkan

| Cara proyeksi | Sudut proyeksi (() | Skala perpendekan |
| --- | --- | --- |
|  | ( | ( | Sumbu-X | Sumbu-Y | Sumbu-Z |
| Proyeksi isometri | 30 | 30 | 82 | 82 | 82 |
| Proyeksi Dimetri | 15 35 40 | 15 35 10 | 73 86 54 | 73 86 54 | 96 71 92 |
| Proyeksi aksonometri | 20 30 30 35 45 | 10 15 20 25 15 | 64 65 72 77 65 | 83 86 83 85 92 | 97 92 89 83 86 |

- Rangkuman

- Gambar aksonometri disebut juga gambar orthogonal.

- Terdapat tiga tipe proyeksi aksonometri yaitu :

- Proyeksi Tipe Isometri

- Proyeksi Tipe Dimetri

- Proyeksi Tipe Trimetri

- Tugas

- Gambarkan proyeksi Isometri, Dimetri, Trimetri dari sebuah benda dibawah ini dengan pergeseran sudut disesuaikan.

- Buatkan pada kertas gambar A3 dengan skala disesuaikan.

- Test Formatif

- Jelaskan perbedaan pola dasar proyeksi isometri, dimetri dan trimetric !

- Dapatkah garis ukur ditambahkan pada obyek gambar proyeksi isometric ?

- Dapatkah obyek (benda kerja) yang telah digambar dengan proyeksi isometri diubah ke dalam gambar dimetri ? Jelaskan !

- Kunci Jawaban

- Perbedaan pola dasar proyeksi isometri, dimetri dan trimetri terletak pada sudut pola dasarnya, yaitu:

- Proyeksi isometri         = 30 °.

- Proyeksi dimetri           = 41 º dan 7º.

- Proyeksi trimetri           = lihat Tabel 1.

- Garis ukur dapat ditambahkan pada obyek gambar proyeksi isometri.

- Obyek (benda kerja) yang telah digambar dengan proyeksi isometri dapat diubah ke dalam gambar dimetri, dengan cara merubah sudut pola dasarnya dari 30º menjadi 41º dan 7º.

- Lembar Kerja

##### Alat dan Bahan

- Pensil  		1 buah

- Penggaris 		1 set

- Jangka 		1 set

- Penghapus 		1 buah

- Sablon huruf dan angka 		1 set

- Kertas gambar ukuran A3 		1 lembar

Kesehatan dan Keselamatan Kerja

- Berdo’alah sebelum memulai kegiatan belajar !

- Bacalah dan pahami petunjuk praktikum pada setiap lembar kegiatan belajar !

- Gunakanlah peralatan gambar dengan hati-hati !

Langkah Kerja

- Siapkanlah alat dan bahan yang akan digunakan !

- Rekatkanlah kertas gambar dengan isolasi pada sudut kertas gambar !

- Buatlah garis tepi dengan ketebalan dan lebar sesuai dengan ukuran kertas!

- Buatlah sudut keterangan gambar (stucklyst) !

- Gambarkan proyeksi Isometri, Dimetri, Trimetri dari sebuah benda dibawah ini dengan pergeseran sudut disesuaikan.

- Berilah judul gambar : PROYEKSI AKSONOMETRI

- Rencanakan tata letak (lay out) pembuatan gambar!

- Kumpulkanlah hasil pekerjaan jika sudah selesai!

- Setelah selesai bersihkan alat gambar dan kembalikan ke tempatnya!

KEGIATAN BELAJAR 7

POYEKSI : MIRING, KABINET, KAVALERIER

DAN PERSPEKTIF

- Tujuan Kegiatan Pemelajaran

Setelah mempelajari kegiatan belajar 7 diharapkan siswa dapat :

  - Mengunakan peralatan gambar dengan baik dan benar.

  - Menggambar proyeksi Aksonometri tipe Isometri dengan baik dan benar.

  - Menggambar proyeksi Aksonometri tipe Dimetri dengan baik dan benar.

  - Menggambar proyeksi Aksonometri tipe Trimetri dengan baik dan benar.

- Uraian materi

Proyeksi miring adalah sejenis proyeksi sejajar, tetapi dengan garis-garis proyeksinya miring terhadap bidang proyeksi. Gambar yang dihasilkan oleh cara proyeksi ini disebut gambar proyeksi miring. Pada proyeksi ini bendanya dapat diletakkan sesukanya, tetapi biasanya permukaan depan dari benda diletakkan sejajar  dengan bidang proyeksi vertikal. Dengan demikian bentuk permukaan depan tergambar seperti sebenarnya., yang juga terdapat pada gambar proyeksi orthogonal.

Sudut yang menggambarkan kedalamannya biasanya 30o, 45o dan 60o terhadap sumbu horizontal. Sudut-sudut ini disesuaikan dengan segitiga yang dipakai mempunyai sudut-sudut 30o, 45o dan 60o.

Dalamnya dapat ditentukan sembarang, Jika panjang ke dalam sama dengan panjang sebenarnya, gambar demikian disebut gambar kavalier. Pada proyeksi ini skala yang sama dapat dipergunakan pada sumbu-sumbu yang lain. Di lain pihak gambar kavalier menghasilkan gambar yang berubah, walaupun menggambarnya mudah.

Oleh karena itu seringkali dipergunakan skala perpendekan pada sumbu ke dalam, misalnya 3/4 , ½ atau 1/3. Skala perpendekan ½ memberikan gambar yang tidak berubah dan penggambarannya mudah. Gambar demikian disebut gambar kabinet. Gambar kabinet dengan sudut 45o banyak dipakai dibeberapa negara.

- Proyeksi Kavalier

Proyeksi kavalier sebenarnya tidak termasuk dalam standardisasi DIN (Deutche Industrie Norm = Norma Industri Jerman) tetapi perlu dipahami oleh peserta didik jurusan teknik  elektro. Hal ini disebabkan karena:

  - Masih diperlukan untuk menggambar sketsa (gambar tangan atau freehand), misalnya desain awal Panel Hubung Bagi.

  - Dibandingkan dengan poyeksi dimetri, proyeksi kavalier lebih mudah.

Garis kedalaman proyeksi kavalier bersudut 45o, seperti pada proyeksi dimetrik bisa diperpendek 50% atau ½.

- Gambar Perspektif

Jika antara benda dan titik penglihatan tetap diletakkan sebuah bidang vertikal atau bidang gambar, maka pada bidang gambar ini akan terbentuk bayangan dari benda tersebut. Bayangan ini disebut gambar perspektif.

Gambar perspektif adalah gambar yang serupa dengan gambar benda yang dilihat dengan mata biasa, dan banyak dipergunakan dalam bidang arsitektur. Ini merupakan gambar pandangan tunggal yang terbaik, tetapi cara penggambarannya sangat sulit dan rumit daripada cara-cara gambar yang lain. Untuk gambar teknik dengan bagian-bagian yang rumit dan kecil tidak menguntungkan, oleh karenanya jarang sekali dipakai dalam gambar teknik mesin.

Dalam gambar perspektif garis-garis sejajar pada benda bertemu di satu titik dalam ruang, yang dinamakan titik hilang. Ada tiga macam gambar perspektif , seperti perspektif satu titik (perspektif sejajar), perspektif dua titik (perspektif sudut) dan perspektif  tiga titik (perspektif  miring), sesuai dengan jumlah titik hilang yang dipakai.

- Rangkuman

  - Proyeksi miring adalah gambar yang garis-garis proyeksinya miring terhadap bidang proyeksi dengan sudut-sudut kemiringan 30o, 45o dan 60o terhadap sumbu horizontal.

  - Proyeksi kavalier adalah gambar sebenarnya yang memerlukan sketsa lebih dahulu dengan kedalaman sudut 45o .

  - Gambar perspektif adalah gambar yang serupa dengan gambar benda yang dilihat dengan mata biasa.

- Tugas

- Gambarkan proyeksi miring dan proyeksi perspektif sebuah Panel Hubung Bagi dibawah ini.

- Buatkan pada kertas gambar A3 dengan skala disesuaikan.

- Test Formatif

- Bagaimana prinsip dasar dari proyeksi kabinet?

- Bagaimana prinsip dasar dari proyeksi kavalier?

- Bagaimana prinsip dasar dari proyeksi   perspektif?

- Mengapa proyeksi kavalier digunakan dalam teknik elektro, meski belum terdaftar dalam DIN?

- Kunci Jawaban

- Prinsip dasar proyeksi kabinet sama dengan proyeksi miring, perbedaannya hanya pada sudut kedalaman dan skala pemendekan sumbu kedalam. Pada proyeksi kabinet 45º dan skala pemendekannya ½.

- Prinsip dasar proyeksi kavalier sama dengan proyeksi kabinet, hanya penggambarannya disamping boleh menggunakan skala pemendekan ½ juga boleh digambar dengan ukuran benda sebenarnya.

- Prinsip dasar proyeksi perspektif: garis-garis sejajar dari benda (obyek) bertemu di satu titik penglihatan (titik pandang atau titik hilang), disebut gambar perspektif satu titik. Selain itu ada gambar perspektif dua titik  dan tiga titik.

- Proyeksi kavalier tetap digunakan meskipun belum terdaftar dalam DIN, karena:

- Masih diperlukan untuk menggambar sketsa (gambar tangan atau freehand), misalnya desain awal panel hubung bagi (PHB).

- Dibandingkan dengan proyeksi dimetri, proyeksi kavalier lebih mudah dibuat.

- Lembar Kerja

##### Alat dan Bahan

- Pensil  		1 buah

- Penggaris 		1 set

- Jangka 		1 set

- Penghapus 		1 buah

- Sablon huruf dan angka 		1 set

- Rapido 		1 set

- Kertas kalkir 80 gram ukuran A3 		1 lembar

Kesehatan dan Keselamatan Kerja

- Berdo’alah sebelum memulai kegiatan belajar !

- Bacalah dan pahami petunjuk praktikum pada setiap lembar kegiatan belajar !

- Gunakanlah peralatan gambar sesuai dengan fungsinya dan dengan hati-hati !

Langkah Kerja

- Siapkanlah alat dan bahan yang akan digunakan!

- Rekatkanlah kertas gambar dengan isolasi pada sudut kertas gambar!

- Buatlah garis tepi!

- Buatlah sudut keterangan gambar (stucklyst)!

- Gambarkan proyeksi miring dan proyeksi perspektif sebuah Panel Hubung Bagi dibawah ini.

- Buatkan gambar proyeksi miring dan perspektif diatas kertas gambar dan kertas kalkir ukuran A3 !

- Rencanakanlah tata letak (lay out) pembuatan gambar!

- Berilah judul gambar saudara:

1. PROYEKSI MIRING

2. PROYEKSI PERSPEKTIF

- Buatlah gambar dengan menggunakan pensil terlebih dahulu, kemudian tebalkanlah dengan rapido !

- Kumpulkanlah hasil pekerjaan jika sudah selesai!

- Setelah selesai bersihkanlah alat gambar dan kembalikan ke tempatnya!

LEMBAR EVALUASI

PERTANYAAN

      - Gambarlah Kotak Amplifier di bawah ini dengan ketentuan sebagai berikut:

- Digambar di atas kertas gambar dan kertas kalkir 80 gram ukuran A4

- Skala dan layout saudara tentukan sendiri

- Huruf dan angka ditulis sesuai standar DIN

      - Sebutkan jenis garis menurut standar ISO yang digunakan dalam gambar di atas !

      - Alat gambar apa saja yang digunakan untuk menyelesaikan tugas gambar di atas ?

      - Bagaimana cara merawat alat gambar yang saudara gunakan untuk menyelesaikan tugas gambar di atas ?

      - Apa istilah lain gambar proyeksi orthogonal dan proyeksi pictorial ? Jelaskan !

      - Apa perbedaan proyeksi miring dengan proyeksi kabinet ?

      - Bagaimana prinsip dasar dari proyeksi miring ?

      - Pada gambar soal nomor 1 buatkan gambar proyeksi miring dan gambar perspektif. Gambarlah gambar tersebut diatas kertas kalkir ukuran A3. Tentukanlah layout dan ukuran gambarnya !

Kunci Jawaban Lembar Evaluasi

      - Gambar bentuk geometris.

      - Jenis garis yang digunakan:

        - Garis tebal, untuk membuat garis gambar dan garis tepi.

        - Garis tipis, untuk membuat arsir dan garis ukur

        - Garis gores, untuk menggambar garis benda yang tidak kelihatan

        - Garis strip-titik-strip-titik, untuk menggambar garis sumbu.

      - Alat gambar yang digunakan:

          - Unit mesin gambar

          - Sablon huruf dan angka

          - Jangka

          - Pensil

          - Rapido

          - Karet penghapus

          - Kertas kalkir 80 gram ukuran A4

      - Cara merawat alat dan bahan gambar yang digunakan

            - Alat digunakan sesuai fungsinya

            - Alat harus disimpan sesuai tata cara penyimpanannya (biasanya sudah ada aturan dari pabrik pembuatnya).

            - Alat harus dijaga kebersihannya,  terutama alat tulis yang menggunakan tinta.

            - Kertas gambar atau hasil gambar dalam bentukpita film, micro film, dan sebagainya harus disimpan di tempat yang bebas jamur, korosi; misalnya pada almari gambar, selongsong, pita ordner, kotak micro film, kertas berlubang, dan sebagainya.

- Istilah lain proyeksi orthogonal adalah gambar pandangan majemuk. Istilah lain proyeksi piktorial adalah gambar pandangan tunggal.

- Perbedaan proyeksi miring dan proyeksi kabinet terletak pada penentuan skala pemendekan gambar. Pada proyeksi miring boleh memilih ¾, ½, atau 1/3 sedangkan pada proyeksi kabinet hanya diperbolehkan menggunakan skala ½.

- Prinsip dasar proyeksi miring hampir sama dengan proyeksi sejajar, garis-garis proyeksinya miring terhadap bidang proyeksi. Pandangan depan dari obyek (benda yang digambar) biasanya diletakkan sejajar dengan bidang proyeksi vertikal. Sudut kedalaman benda bisa memilih 30º, 45º atau 60º. Skala pemendekan sumbu kedalam juga memilih ¾, ½, atau 1/3.

- Gambar proyeksi miring dan proyeksi perspektif.

KRITERIA KELULUSAN

| Kriteria | Skor (1-10) | Bobot | Nilai | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kognitif |  | 3 |  | Syarat lulus nilai minimal 70 |
| Kebenaran gambar |  | 3 |  |  |
| Kerapian, kebersihan, estetika gambar |  | 2 |  |  |
| Ketepatan waktu |  | 1 |  |  |
| Ketepatan penggunaan alat |  | 1 |  |  |
| Nilai Akhir |  |  |

DAFTAR PUSTAKA

Baer, Charles J & Ottaway John R. (1980), Electrical and Electronics Drawing Fourth Edition. Mc Graw-Hill Company.

Brechmann, Gerhard. (1993). Table for the Electric Trade. Deutche Gesselchaft fiir Technische Zusammenarbeit (GTZ) Gmbh, Eschborn Federal Republic of Germany.

Darsono & Agus Ponidjo (t.th). Petunjuk Praktek Listrik 2. Depdikbud Dikmenjur.

Harten, P. Van & E. Setiawan (1991). Instalasi Listrik Arus Kuat 1. Binacipta.

Koch, Robert. (1997). Perencanaan Instalasi Listrik. Angkasa. Bandung.

Slamet Mulyono & Djihar Pasaribu (1978). Menggambar Teknik Listrik 2. Depdikbud.

Singh, Surjit. (1984). General Electric Drawing. PK & Co Technical Publisher, New Delhi.

Suryatmo, F. (1993). Teknik Listrik Instalasi Penerangan. Rineka Cipta. Jakarta.

Takeshi Sato & N. Sugiarto. (1986). Menggambar Mesin Menurut Standar ISO. Pradnya Paramita. Jakarta.

Zamtinah. (1990). Diktat Gambar Teknik. FPTK IKIP Yogyakarta.

# Text boxes

GAMBAR

DASAR TEKNIK

PTL.KON.001(1)A

20

80

19

Ptl.Har.005A

Dekat pada

tepi kiri

Kertas gambar

Papan gambar

Dekat pada

tepi bawah

Mulai

Berhenti

Garis sumbu

Sablon

Garis sumbu

Tanda

Terlalu banyak

tinta

3

2

1

(c) Paruhnya terjepit

(d) Memotong garis yang masih basah

(b) Pengaruh dari jumlah tinta

(a) Urutan meninta

No. Ref

No. Gbr

Tgl  Potret

Skala Potret

No. Ref

No. Gbr

Tgl  Potret

Skala Potret

(a) Pita film

Potong

168  169

(b) Tempat pita film

(c) Album pita film

a

c

b

a : Tebal garis

b : Jarak antara garis dianjurkan nilai min = 3a

c : Ruang antara garis min 0,7 mm

200

Ptl.OPS.006A

17

80

Ptl.OPS.002A

Penyusun :

Drs. Ahmad Hadiyanto

BAGIAN PROYEK PENGEMBANGAN KURIKULUM

DIREKTORAT PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

2005

Teknisi perbaikan motor listrik

Teknisi pemeliharaan instalasi listrik

Operator mesin produksi

Teknisi perakitan komponen listrik/ elektronika

Teknisi Peralatan listrik rumah tangga

Teknisi Pemanfaatan energi listrik

# OUTPUT

160

Ptl.Har.026A

24

120

Ptl.Kon.001A

8

600

Ptl.Har.001A

3

40

Ptl.Har.004A

18

320

Ptl.Har.0011A

23

80

Ptl.Har.008A

21

80

Ptl.Har.007A

15

80

Ptl.Har.0011A

22

240

Ptl.OPS.005A

16

120

Ptl.Har.009A

14

120

Ptl.Har.006A

13

80

Ptl.Har.002A

11

80

Ptl.OPS.004A

10

120

Ptl.OPS.003A

9

120

Ptl.Kon.008A

7

40

Ptl.Kon.007A

6

80

Ptl.Har.004A

12

120

PL.Kon.006A

5

40

Ptl.Kon.004A

4

280

Ptl.Kon.002A

2

280

Ptl.Kon.001A

1

Gambar 46. Gambar Piktorial dalam Rakitan Elektronik

Gambar 52. Keuntungan Cara Proyeksi sudut ketiga

(a)

(c)

(b)