Kegiatan Belajar 12

Pengukur Medan putar

1. Tujuan Khusus Pembelajaran

Peserta harus dapat:

- Merangkai komponen-komponen pengukur medan putar untuk bisa menentukan arah putaran medan magnet putar.

- Merangkai alat ukur medan putar BBC Goerz Metrawatt, dan bisa menentukan arah putaran medan putar.

- Menjelaskan terjadinya putaran medan putar yang searah jarum jam dan berlawanan dengan arah jarum jam.

2. Benda Kerja/Gambar Kerja/Tugas

Gambar kerja

Gambar rangkaian pengukur medan putar dengan 2 lampu pijar dan kapasitor.

Tugas

1. Rangkailah lampu pijar dan kapasitor seperti dalam gambar kerja (lh. hal. 1-2, 1-3).

2. Ukurlah arah medan putar yang terdapat pada stop kontak atau sumber 3 fase.

3. Waktu									135	menit

4. Alat dan Bahan

Alat Alat:

Volt meter

Pengukur medan putar BBC Goerz Metrawatt

Pengukur medan putar C dan 2 R

Bahan:

Lampu Philip 15 watt 					: 2 buah

Kapasitor 0,22 uF-400 V atau 0,5 uF-400 V 		: 2 buah

Sumber listrik 3 fase ( stop kontak 3 fase )

Keselamatan Kerja

Hati-hati dengan bagian yang bertegangan.

Jangan menggunakan bahan atau alat yang tidak sesuai dengan besarnya tegangan pemakaian

Jangan menyentuh kutub-kutub kapasitor yang baru dipakai percobaan.

5. Langkah Kerja

- Siapkan alat dan bahan

- Teliti/cek alat dan bahan

- Rangkailah alat dan bahan sesuai dengan petunjuk kerja

- Kembalikan alat dan bahan ketempat semula dan cek ulang sebelumnya, jika praktik sudah selesai

6. Cara Kerja/Petunjuk

1. Untuk pengukuran medan magnet putar dengan menggunakan 2 buah lampu pijar, rangkaiannya adalah seperti gambar di bawah ini :

2. Cara menentukan medan putar adalah sesuai dengan tabel I di bawah ini:

Tabel Pengamatan I

|  | URUTAN LINE SUMBER | ARAH | KETERANGAN |
| --- | --- | --- | --- |
|  | L1/R | L2/S | L 3/T | PUTARAN |  |
| Posisi | Lampu 1 | Lampu 2 | C |  | Kondisi lampu |
| Kondisi |  |  |  |  | (diisi : redup, terang, mati) |
| Posisi | Lampu 2 | Lampu 1 | C |  | Arah putaran |
| Kondisi |  |  |  |  | (diisi: ke kanan |
| Posisi | Lampu 1 | C | Lampu 2 |  | atau ke kiri) |
| Kondisi |  |  |  |  |  |
| Posisi | Lampu 2 | C | Lampu 1 |  |  |
| Kondisi |  |  |  |  |  |
| Posisi | C | Lampu 1 | Lampu 2 |  |  |
| Kondisi |  |  |  |  |  |
| Posisi | C | Lampu 2 | Lampu 1 |  |  |
| Kondisi |  |  |  |  |  |

3. Pengukuran medan putar dengan alat ukur C dan 2 R

Pembuatan rangkaian urutan fase

Gambar rangkaian :

Tabel Pengamatan II

|  | URUTAN LINE SUMBER | KONDISI | ARAH | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | L1/R | L2/S | L3/T | LAMPU | PUTAR |  |
|  | L1 | L2 | L3 |  |  | 1. Test lead ( colok ukur alat ) |
|  | L1 | L3 | L2 |  |  | L1=C, L2=R1, dan L3=R2 |
|  | L2 | L1 | L3 |  |  |  |
|  | L2 | L3 | L1 |  |  | 2. Posisi test lead |
|  | L3 | L1 | L2 |  |  | L1: ditengah |
|  | L3 | L2 | L1 |  |  | L2: dikiri |
|  |  |  |  |  |  | L3: dikanan |

4. Lakukan pengukuran medan putar menurut urutan tabel pengamatan II dan masukkan/catat hasil pengamatannya.

5. Pengukuran medan putar dengan BBC Goerz Metrawatt

|  | ) |
| --- | --- |

Tabel Pengamatan III

|  | URUTAN LINSUMBER | KONDISI | PUTARAN |
| --- | --- | --- | --- |
|  | L1/R | L2/S | L3/T | LAMPU INDIKATOR | RODA PUTAR |
|  | L1 | L2 | L3 |  |  |
|  | L1 | L3 | L2 |  |  |
|  | L2 | L1 | L3 |  |  |
|  | L2 | L3 | L1 |  |  |
|  | L3 | L1 | L2 |  |  |
|  | L3 | L2 | L1 |  |  |

6. Lakukan pengukuran medan putar menurut urutan tabel pengamatan III dan catat hasil pengamatannya.

7. Latihan

- Mengapa arah putaran medan bisa searah dan bisa berlawanan dengan arah putaran jarum jam ?

8. Jawaban

Pengukur Medan Putar

Tabel Percobaan I ( Alat ukur dengan C dan 2 Lampu )

|  | URUTAN LINE SUMBER | ARAH |
| --- | --- | --- |
|  | L1/R | L2/S | L3/T | PUTARAN MEDAN |
| Posisi | Lampu 1 | Lampu2 | C |  |
| Kondisi | terang | redup | - |  |
| Posisi | Lampu2 | Lampu 1 | C |  |
| Kondisi | terang | redup | - |  |
| Posisi | Lampu1 | C | Lampu2 |  |
| Kondisi | redup | - | terang |  |
| Posisi | Lampu2 | C | Lampu 1 |  |
| Kondisi | redup | terang | - |  |
| Posisi | C | Lampu 1 | Lampu2 |  |
| Kondisi | - | terang | redup |  |
| Posisi | C | Lampu2 | Lampu 1 |  |
| Kondisi | - | terang | redup |  |

Tabel Percobaan II ( Alat Ukur dengan C dan 2 R )

|  | URUTAN LINE SUMBER | KONDISI | ARAH | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | L1/R | L2/S | L3/T | LAMPU | PUTAR MEDAN |  |
|  | L1 | L2 | L3 |  |  | 1. test lead ( colok ukur alat ) |
|  | L1 | L3 | L2 |  |  | L1=C, L2=R1, dan L3 = R2 |
|  | L2 | L1 | L3 |  |  |  |
|  | L2 | L3 | L1 |  |  | 2. posisi test lead |
|  | L3 | L1 | L2 |  |  | L1 ditengah |
|  | L3 | L2 | L1 |  |  | L2 dikiri |
|  |  |  |  |  |  | L3 dikanan |

Tabel Pengamatan III, BBC Goerz Metra watt

|  | URUTAN LINE SUMBER | KONDISI | PUTARAN |
| --- | --- | --- | --- |
|  | L1/R | L2/S | L3/T | LAMPU INDIKATOR | RODA PUTAR |
|  | L1 | L2 | L3 | nyala semua |  |
|  | L1 | L3 | L2 | nyala semua |  |
|  | L2 | L1 | L3 | nyala semua |  |
|  | L2 | L3 | L1 | nyala semua |  |
|  | L3 | L1 | L2 | nyala semua |  |
|  | L3 | L2 | L1 | nyala semua |  |

- Mengapa arah putaran medan bisa searah dan bisa berlawanan dengan arah putaran jarum jam ?

Jawab :

Terjadinya gerak putar medan sesuai atau berlawanan dengan arah putaran jarum jam karena adanya perpaduan 3 flux magnet yang diakibatkan oleh arus sumber listrik 3 fase, dimana jika dua arah flux dibalik maka perpaduan 3 flux magnit pada alat ukur akan berlawanan dengan gerak sebelumnya.

Kegiatan Belajar 13

PENGUKUR KUAT CAHAYA

1. Tujuan Khusus Pembelajaran

Peserta harus dapat:

- Menggunakan alat ukur intensitas penerangan ( Lux meter ).

- Mengukur Intensitas penerangan lampu pijar dengan perubahan jarak.

- Mengukur Intensitas penerangan lampu TL bulat dengan perubahan jarak.

2. Tugas

-	Ukurlah Intensitas Penerangan lampu pijar dengan perubahan jarak dan pada permukaan kaca lampu.

-	Ukurlah Intensitas penerangan lampu TL 36 watt Bulat dengan perubahan jarak.

3. Waktu									90	menit

4. Alat dan Bahan

Alat Alat:

Lux meter

Gossen Pan lux elektronik 2

Bahan:

Lampu pijar 5 watt.

Lampu TL 36 watt bulat.

Meteran.

Keselamatan Kerja

Posisi batas ukur lux meter usahakan maximun ( 200 K ).

Hati - hati dalam tegangan lampu dan daya lampu yang dipergunakan dalam percobaan

5. Langkah Kerja

5.1 Percobaan I

- Siapkan alat dan bahan.

- Teliti / cek alat dan bahan.

- Pasang lampu pada posisi langit - langit ruangan.

- Ukurlah besar Intensitas penerangannya.

- Kembalikan alat dan bahan pada tempat semula.

Cara Kerja / Petunjuk

- Hidupkan lampu pijar.

- Ukur kuat penerangan dari jarak paling tinggi sampai alat ukur paling kecil.

- Posisi alat ukur harus tegak luruis pada lampu.

- Ubah batas ukur alat agar diperoleh hasil yang dapat dibaca

( Jangan terlalu kecil atau terlalu besar ) .

- Masukkan data - data pengamatan menurut perubahan jarak pada tabel pengamatan I.

- Jarak 0 Cm alat ukur menempel pada permukaan tabung kaca lampu.

Tabel Percobaan I untuk Lampu 5 watt

| Tinggi Pengukuran | Intensitas Penerangan |
| --- | --- |
| h = 200 Cm | Lux |
| h = 150 Cm | Lux |
| h = 100 Cm | Lux |
| h = 40 Cm | Lux |
| h = 30 Cm | Lux |
| h = 20 Cm | Lux |
| h = 10 Cm | Lux |
| h = 0 Cm | Lux |
| h = Cm | Lux |
| h = Cm | Lux |

5.2 Percobaan II

- Siapkan alat dan bahan.

- Teliti / cek alat dan bahan.

- Pasang lampu pada posisi langit - langit ruangan.

- Ukurlah besar intensitas penerangannya.

- Kembalikan alat dan bahan ketempat semula.

Cara Kerja

- Hidupkan lampu TL.

- Ukurlah kuat penerangan dari jarak paling tinggi sampai jarak paling kecil tepat pada pusat lingkaran lampu.

- Posisi alat ukur harus selalu tegak lurus pada pusat lingkaran lampu.

- Ubah batas ukur alat agar diperoleh hasil penunjukkan yang dapat dibaca

( jangan terlalu kecil atau besar )

- Masukan data - data pengamatan menurut perubahan jarak sesuai tabel pengamatan II.

- Jarak 0 Cm alat ukur menempel pada permukaan tabung kaca lampu TL dibagian tengah.

Tabel Percobaan II, Lampu TL 36 watt bulat.

| Tinggi Pengukuran ( Cm ) | Kuat Penerangan Lux |
| --- | --- |
| h = 285 Cm | E = |
| h = 250 Cm | E = |
| h = 200 Cm | E = |
| h = 150 Cm | E = |
| h = 130 Cm | E = |
| h = 60 Cm | E = |
| h = 50 Cm | E = |
| h = 30 Cm | E = |
| h = 20 Cm | E = |
| h = Cm | E = |

6. Latihan

- Bagaimanakah perbandingan antara perubahan jarak lampu dengan besarnya intensitas penerangan? Jelaskan dengan singkat.

- Bagaimanakah besarnya kuat penerangan pada lampu TL pada jarak 0 Cm tepat berada dipusat lingkaran?

7. Jawaban

Pengukur Kuat Cahaya

Tabel Percobaan I, Lampu pijar 5 watt

| Tinggi Pengukuran ( Cm ) | Kuat Penerangan Lux | Data Fisik |
| --- | --- | --- |
| h = 200 Cm | E = | Ukuran ruang = 13 m2 |
| h = 150 Cm | E = | Warna dinding kream |
| h = 100 Cm | E = | Warna langit - langit putih |
| h = 40 Cm | E = | Pengukuran dilakukan |
| h = 30 Cm | E = | pada malam hari atau |
| h = 20 Cm | E = | ruangan betul - betul |
| h = 10 Cm | E = | gelap |
| h = 0 Cm | E = |  |

Tabel Percobaan II , Lampu TL 36 watt bulat

| Tinggi Pengukuran ( Cm ) | Kuat Penerangan Lux | Keterangan : |
| --- | --- | --- |
| h = 285 Cm | E = | Data fisik sama dengan |
| h = 250 Cm | E = | pengukuran untuk lampu |
| h = 200 Cm | E = | pijar 5 watt . |
| h = 150 Cm | E = |  |
| h = 130 Cm | E = |  |
| h = 60 Cm | E = |  |
| h = 50 Cm | E = |  |
| h = 30 Cm | E = |  |
| h = 20 Cm | E = |  |
| h = 0 Cm | E = |  |
| h = Cm | E = |  |

Soal Pertanyaan

- Bagaimanakah perbandingan antara perubahan jarak lampu dengan besarnya intensitas penerangan ? Jelaskan

Jawab :

Dari tabel percobaan dapat disimpulkan bahwa besarnya kuat penerangan dengan jarak pengukuran adalah berbanding lurus kuat penerangannya, tapi besarnya nilai kuat penerangan pada jarak makin dekat mempunyai perubahan yang sangat drastis ( dengan tonjokkan sangat tinggi )

- Bagaimanakah besarnya kuat penerangan lampu TL pada jarak 0 Cm tepat dipusat lingkaran ?

Jawab :

Dibandingkan dengan nilai pengukuran pada jarak yang lebih besar pada pusat lingkaran turun ke bawah nilainya lebih besar, tapi terhadap pusat penerangan masih telalu jauh dengan nilainya, hal ini karena pusat penerangan bukan pada pusat lingkaran melainkan di dalam / di permukaan tabung lampu.

Kegiatan Belajar 14

KWH METER

1. Tujuan Khusus Pembelajaran

Peserta harus dapat:

- Merangkai alat ukur kWh meter satu fase untuk mengukur energi lampu pijar, TL 20 W dan Hair Dryer.

- Merangkai alat ukur kWh meter tiga fase untuk mengukur energi listrik, pemakaian pada saat luar waktu beban puncak (LWBP), untuk beban seimbang dan tak seimbang.

- Merangkai alat ukur kWh meter tiga fase untuk mengukur energi listrik, pemakaian pada saat waktu beban puncak (WBP)

2. Benda Kerja/Gambar kerja/Tugas

Gambar Kerja

- Rangkaian kWh 1 fase untuk pengukuran berbagai jenis beban listrik, hal 1-2.

- Rangkaian kWh meter 3 fase untuk pengukuran energi listrik pemakaian pada saat luar waktu beban puncak untuk beban seimbang dan tak seimbang, hal 2-2.

- Rangkaian kWh meter 3 fase untuk pengukuran energi listrik pemakaian pada saat waktu beban puncak.

Tugas

Rangkailah alat dan bahan yang telah disiapkan untuk pengukuran dengan KWh meter 1 fase, dan KWh meter 3 fase untuk semua jenis percobaan.

3. Waktu									270	menit

4. Alat dan Bahan

Alat Alat:

KWh meter 1 fase Mitsubishi Elektrik MF 63 E.

KWh 3 fase Obbericht MG 20 SE 70501

Volt meter AC

TDR/Timer OMRON 5 detik 		20 menit

Stop watch

Bahan:

Lampu pijar Phillips 100 watt 		3 buah

TL 20 watt Phillips

Hair Dryer Hori HD-350 watt

Kabel penghubung

Kerangka Trainer

Keselamatan Kerja

Jangan menggunakan alat dan bahan yang tidak sesuai tegangan pemakian.

Jangan merangkai pada saat sumber masih hidup/on.

Hati-hati dalam merangkai untuk kumparan meter tegangan dan arus jangan sampai terbalik.

5. Langkah Kerja

- Siapkan alat dan bahan.

- Teliti/cek alat dan bahan sebelum digunakan.

- Rangkailah alat dan bahan sesuai dengan gambar rangkaian dalam petunjuk (cara kerja ).

- Lakukan pengamatan dalam setiap percobaan sebagaimana yang telah ditentukan dalam cara kerja.

- Matikanlah sumber listrik jika percobaan telah selesai semua.

- Cek/teliti ulang alat dan bahan sebelum di kembalikan ke tempat semula.

6. Cara Kerja/Petunjuk

6.A. Percobaan I,

Pengukuran Energi Listrik dengan kWh meter 1 fase Mitsubishi Elektric MF 63 E.

1. Rangkailah alat dan bahan seperti pada gambar rangkaian dibawah ini

Gambar 1. Rangkaian Pengukuran Energi Listrik Dengan kWh meter 1 Fase

Tabel Pengamatan Percobaan I

| NO | Jenis Beban | t1 n=1 | t2 n=2 | t3 n=3 | t n=1 | U(v) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lampu pijar 100 watt phillips. |  |  |  |  |  |
| 2 | Lampu TL 20 W, CL phillips |  |  |  |  |  |
| 3 | Hair Dryer Hori HD-350 W |  |  |  |  |  |

Ket.: n = putaran piringan

2. Pasang lampu pijar 100W sebagai beban.

3. Hidupkan sumber jika rangkaian sudah disetujui.

4. Catat waktu berputar piringan untuk sekali berputar, dua kali berputar dan tiga kali berputar dengan stop watch.

5. Masukkan data/catatan waktu tersebut dalam tabel dan hitunglah waktu rata-ratanya untuk 1 detik.( t ).

6. Gantilah bebannya dengan menggunakan TL/CL 20 watt.

7. Ulangi cara kerja 3 sampai 5.

8. Ganti bebannya dengan menggunakan Hair Dryer.

9. Ulangi cara kerja 3 sampai 5

6.B. Percobaan II.

Pengukuran Energi Listrik dengan KWh meter 3 fase beban seimbang dan tak seimbang, pemakaian beban pada saat waktu beban puncak (WBP).

1. Rangkailah alat dan bahan seperti pada gambar dibawah ini

Gambar 2. Rangkaian Pengukuran Energi Listrik 3 Fase Dengan KWh meter 3 fase obberiet MG 20 SE 70510

Keterangan:

1.	Untuk waktu beban puncak, motor timer diganti TDR 5 detik 20 menit

- Aturlah TDR pengubah posisi pencatat ( register ) sebelah 20 menit.

- Pakailah beban 3 buah lampu 100 W ( sebagai beban seimbang ).

- Jika rangkaian sudah disetujui, hidupkan sumber

- Hidupkan stop watch jika tanda hitam sudah nampak pada lubang kaca dan matikan stop watch saat tanda hitam nampak kembali.

- Masukan data pengamatan untuk waktu 1 kali putaran, 2 kali putaran dan 3 kali putaran, kemudian carilah waktu rata-rata untuk 1 kali putaran.

- Matikan sumber dan ganti rangkaian dengan beban tidak seimbang ( lihat gambar rangkaian )

Tabel data Percobaan II

| Jenis Beban | t1 n=1 | t2 n=2 | t3 n=3 | t n=1 | U(v) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 x 100 w ( seimbang ) |  |  |  |  |  |
| 100 + ( 2 x 100 w ) + Hair dryer 350 w |  |  |  |  |  |

6.C. Percobaan III.

Pengukuran Energi Listrik dengan KWh meter 3 fase beban seimbang dan tak seimbang, pemakaian pada saat waktu beban puncak (WBP).

- Rangkailah alat dan bahan untuk pengukuran beban seimbang.

- Atur TDR untuk pengubah posisi pencatat ( register ) sebesar 10 detik.

- Jika rangkaian sudah disetujui, hidupkan sumber.

- Lakukan pengamatan bila anak panah penunjuk register yang terpakai sudah menunjukkan ke arah register beban puncak.

- Hidupkan stop wacth jika tanda hitam sudah nampak pada lubang dan matikan stop wacth saat tanda hitam tampak kembali.

- Masukan data pengamatan untuk waktu 1 kali putaran, 2 kali putaran dan 3 kali putaran, kemudian hitunglah waktu rata-rata untuk 1 kali putaran.

- Matikan sumber dan lepas rangkaian.

Tabel Data Percobaan III

| Jenis Beban | t1 n=1 | t2 n=2 | t3 n=3 | t n=1 | U(v) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lampu pijar 3 x 100 w ( seimbang ) |  |  |  |  |  |
| 100 w+ 200 w + Hair dryer 350 w |  |  |  |  |  |

7. Latihan :

- Apa yang dapat disimpulkan dari hasil pengamatan ( percobaan ) pada tabel II dan III?

PERHATIAN :

- Posisi alat ukur harus berdiri tegak, jangan miring apalagi tertidur, karena hasil pengukuran akan tidak tepat. ! ! !

8. Jawaban

KWh Meter

Tabel Pengamatan Percobaan I

| NO | Jenis Beban | t1 n=1 | t2 n=2 | t3 n=3 | t n=1 | U(v) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lampu pijar 100 w philip | 40 | 79,5 | 119, 5 | 39,33 | 220 |
| 2 | Lampu TL 200 w, CL philip | 130 | 259,4 | 189,4 | 129,84 | 220 |
| 3 | Hair Dryer Hori-HD-350 W | 12 | 12,4 | 35,5 | 12,85 | 220 |

Tabel Pengamatan Percobaan II

| NO | Jenis Beban | t1 n=1 | t2 n=2 | t3 n=3 | t n=1 | U(v) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lampu pijar 3 x 100 w philip | 40 | 79,5 | 119, 5 | 39,33 | 220 |
| 2 | 100 w + ( 2 x 100w ) + Hair Dryer Hori 350w | 16,6 | 31,0 | 48 | 16,4 | 220 |

Tabel Pengamatan Percobaan III

| NO | Jenis Beban | t1 n=1 | t2 n=2 | t3 n=3 | t n=1 | U(v) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lampu pijar 3 x 100 w philip | 40 | 79,5 | 119, 5 | 39,33 | 220 |
| 2 | 100 w + ( 2 x 100w ) + Hair Dryer Hori 350w | 16,6 | 31,0 | 48 | 16,4 | 220 |

Keterangan : 	Pengukuran bisa dipengaruhi oleh tegangan yang lebih kecil atau lebih besar, dan untuk 3 fase ketidakseimbangan tegangan fase pada sumbernya.

Jawaban Pertanyaan Tugas :

- Sebab pada register ( Pencatat ) beban puncak atau luar beban puncak mempunyai nilai kali brais yang sama pada putaran peringan, hanya bila pada register beban puncak dilaksanakan untuk waktu-waktu tertentu dengan harga per kWh lebih tinggi.

| Spesifikasi : KWh 1 fase. Mitsubishi Elektric | KWh 3 fase Obberiecht MG 20 |
| --- | --- |
| U = 127/220 V N = 900 put/KWh In = 5 ( 20 ) Amp F = 50 Hz | U = 3 x 380/220 V N = 140 put/KWh In = 20 ( 60 ) amper F = 50 Hz |

DAFTAR PUSTAKA

- Cooper, William D, Instrumentasi Elektronik dan Teknik pengukuran, Jakarta, Erlangga, 1984, Hal. 49-54.

- Sapiie Soedjana, Pengukuran dan alat-alat ukur listrik Jakarta, Pradnya Paramita, 1978, hal. 2-7.

- Bottle/Boy/Grothusmann, Elektrische Messund Regeltechnik, Vogel-Buchverlag, Wurzburg

- Nursalam/Warno, Pengantar Alat Ukur Elektrodinamis, PPPGT/VEDC, Malang

- Bottle/Boy/Grothusmann, Elektrische Messund Regeltechnik, Vogel-Buchverlag, Wurzburg

- Dr. Soedjono Sapie dan Dr. Osamu Nishino, Alat Ukur Listrik, Pradnya Paramita, Jakarta.

- Darsono Bsc dan Drs. Wiyono, Pengukuran Listrik I, Dikmenjur Depdikbud, Jakarta

- Nursalam/Warno, Alat Ukur Vibrasi, PPPGT/VEDC, Malang

- Warno/Nursalam, Alat Ukur Elektrodinamis, PPPGT/VEDC, Malang: 1987

- Van Harten & Ir E. Setiawan, Pengukuran Arus Kuat 2, Bina Cipta, Bandung, 1981.

- Michael Nedl, Teknologi Instalasi Listrik, Erlangga, Surabaya, 1986.

- Warno/Nursalam, Luxmeter, PPPGT/VEDC, Malang