Kegiatan Belajar 8

VOLT METER

1. Tujuan Khusus Pembelajaran

Peserta harus dapat:

- Menghitung tahanan dalam meter.

- Menentukan besarnya nilai kepekaan Volt meter.

- Menentukan besarnya tahanan seri untuk setiap perluasan batas ukur Volt meter.

2. Waktu									90	Menit

3. Alat dan Bahan

Volt Meter

Chart

Keselamatan Kerja

Berhati-hatilah dengan alat ukur dalam menggunakannya agar tidak lekas rusak !!!

Informasi

4. Materi

4.1 VOLT METER

Pada bab pembahasan Volt meter, tidak terlepas dari amper meter, karena pada dasarnya volt meter adalah amper meter yaitu pengukur arus yang dengan menambahkan Rseri akan dapat dipergunakan untuk mengukur tegangan.

Meter yang di gunakan di bawah ini adalah Amper meter dapat di operasikan dengan 0 - 1 mA kumparan putar. Dengan tahanan meter RM = 100 (. Pada saat penunjukan skala penuh.

Dari gambar dibawah dapat dibuat persamaan sebagai berikut :

Gambar 1

Amper meter kumparan putar

Bila kita ingin menambahkan resistor dengan menghubungkan seri dengan tahanan dalam maka perlu di pertahankan arus maksimum tetap 1 mA ( untuk penunjukan skala penuh ) . Untuk dapat mengukur tegangan 10 Volt dengan arus 1 mA dapat menggunakan rangkaian berikut

Jadi kita memerlukan tahanan seri sebesar RS = 10000 - 100 =9900 (

Rangkaian dapat kita lihat pada gambar di bawah ini

Gambar 2

Volt meter untuk 0 – 10 volt

Penambahan resistor seri ini merupakan cara untuk menambah kemampuan (memperluas) batas ukur, ini di sebut Tahanan Penggali.

Dengan menambah Resistor seri ini, maka rangkaian dapat mengukur tegangan bervariasi dari 0 - 10 Volt.

4.1.1 Kepekaan Volt - Meter

Kepekaan dari pengukur tegangan ( Volt meter ) di nyatakan dengan OHM / Volt dari setiap perluasan batas ukur .

Pada contoh gambar ( 2 ) kepekaan alat ukur dapat di ketahui dengan membagi jumlah tabel tahanan dengan perluasan tegangan.

Untuk batas ukur 0 - 100 V, tahanan R = 100.000 (, maka :

Untuk batas ukur 0 - 10 V, tahanan R = 10000, maka :

Jadi kepekaan dari meter 0 - 1 mA di gunakan untuk segala perluasan batas ukur tetap = 1000 (/V.

4.1.2 Pengaruh Kepekaan Volt - Meter

Sebuah meter dengan kepekaan 1000 (/V, berapakah tegangan drop pada R1 yang sebenarnya? Dengan membandingkan pembacaan meter dapat kita cari dengan cara sebagai berikut :

Gambar 3

Penyelesaian

Tahanan total seri sebelum Volt meter di hubungkan adalah

Rt1  =  R1  +  R2  =  80.000  +  20.000  =  1  x  105 (

Tegangan sebenarnya pada R1 adalah

Pada saat Volt meter di hubungkan dengan R1 maka tahanan total Rp = R1 // Rm

Jadi resistansi total rangkaian adalah

Maka pembacaan pengukuran drop tegangan R1 akan menjadi :

Vp = I1 Rp = 0,00155 x 44,444 = 68,88 Volt

Pada contoh di atas bila kepekaan meter sebesar 10000 (/V maka tegangan ukur R1 = 68,88 dan tegangan sebenarnya = 80 Volt tetapi bila menggunakan kepekaan 20000 (/V maka tegangan ukur R1 = 79,36 V dan tegangan sebenarnya = 80 Volt

Jadi kesimpulannya adalah semakin besar nilai kepekaan Volt meter semakin mendekati kebenaran besar tegangan yang di ukur .

5. Lembar Latihan

- Apakah fungsi Volt meter?

- Bagaimana cara mengukur tegangan beban? Jelaskan !

- Bila meter 0 - 1 mA mempunyai tahanan Rm = 100 ( untuk penunjukan skala penuh maka hitung besarnya RS ( Tahanan Seri ) yang di perlukan bila tegangan yang akan di ukur sebesar 0 - 100 Volt !

- Mengapa kepekaan meter merupakan hal yang penting diperhatikan ?

- Dinyatakan dalam orde apa kepekaan volt meter?

6. Jawaban

- Untuk mengukur besar suatu tegangan

- Dengan cara menghubung paralel Volt meter dengan beban

- Karena ketepatan hasil pengukuran sangat di pengaruhi oleh besarnya nilai kepekaan meter

5.	Kepekaan di nyatakan dalam orde OHM / Volt dan contohnya 10000 ( / Volt

Kegiatan Belajar 9

AMPER  METER

1. Tujuan Khusus Pembelajaran

Peserta harus dapat:

- Menunjukkan cara pengoperasian Amper meter.

- Menjelaskan cara memperluas batas ukur.

- Mengukur arus DC dengan menggunakan Amper meter.

2. Waktu									90	Menit

3. Alat dan Bahan

Volt Meter

Chart

Lembar Informasi

Keselamatan Kerja

Berhati-hatilah dengan alat ukur dalam menggunakannya agar tidak lekas rusak !!!

4. Materi

4.1 DASAR METER ARUS DC

Kebanyakan meter DC yang di gunakan untuk pengukuran menggunakan ( D’ Arsonval meter movement ) . Type ini memiliki magnit permanen ( tetap ) dan kumparan putar meter ini terdiri dari gulungan gulungan kawat yang disokong dengan penguat batu permata dan berada diantara ujung-ujung magnit tetap .

Arus yang mengalir melalui gulungan gerak akan menyebabkan timbul medan magnit pada kawat gulungan ada magnit yang polaritas kutubnya sama polaritasnya ujung-ujung magnit tetap maka akan terjadi tolak menolak.

Peristiwa ini akan menyebabkan Coil ( gulungan ) akan bergerak ( atau terjadi penyimpanagan jarum yang di pasang pada pucuk kumparan putar pada papan skala )

D ’ Arsonval moving coil meter dapat di lihat pada GAMBAR berikut

D’Arsonval Moving Coil Meter

Gambar 1

D ‘ Arsonval meter banyak dijual dipasaran mulai dari kemampuan arus 0 - 10 (A sampai dengan 0 - 5 mA untuk penunjukkan skala penuh.

Untuk pengukuran arus yang lebih besar dapat digunakan dengan cara memasang tahanan yang di paralel dengan Amper meter. Tahanan paralel tersebut sering disebut R Shunt

4.2 PERLUASAN BATAS UKUR PENGUKURAN ARUS

Sebagai Contoh :

Suatu Amper meter 0 - 1 mA mempunyai resistansi dalam Rm = 100 (. Rumus Ohm dapat dipakai untuk menghitung berapa tegangan yang dibutuhkan untuk penunjukkan jarum penuh. Arus yang mengalir untuk penunjukkan skala penuh adalah

Skema dari meter yang di paralel dengan tahanan di perlihatkan pada gambar di bawah ini

Guna mengukur arus DC yang besarnya maksimum 10 mA . Berapa besarnya R Shunt dapat dicari dengan langkah-langkah berikut :

Untuk meter 1 -100 (A dengan tahanan dalam 1000 ( bila dibutuhkan untuk mengukur arus DC sebesar 0 -10 A maka di butuhkan R Shunt = 0,010 (

Cara penggunaan alat ukur Amper meter adalah sebagai berikut :

- Amper meter harus selalu di pasang seri dengan beban.

- Polaritas Amper meter tidak boleh terbalik.

5. Latihan

- Apa fungsi dari Amper meter itu ?

- Bagaimana cara mengoperasikan memasang Amper meter terhadap beban ?

- Jenis meter apa yang umum di gunakan untuk alat ukur ?

- Bagaimana cara memperluas batas pengukuran dari pengukur arus ?

- Hitung Resistor Shunt ( Paralel ) yang di butuhkan untuk memperluas batas ukur Arus DC dari 0 - 10 Amper bila meter yang di gunakan adalah  0 - 1 mA dengan tahanan dalam RM = 200 ( !

6. Jawaban

- Amper meter berfungsi untuk mengukur arus listrik yang mengalir pada suatu beban.

- Dengan cara menghubung seri dengan beban.

- D ‘ Arsonval meter.

- Dengan cara memparalel meter dengan tahanan yang nilainya lebih kecil dari nilai tahanan dalam

7. Lampiran

Kegiatan belajar 10

Watt Meter

1. Tujuan Instruksional Khusus

Peserta harus dapat:

- Merangkai watt meter 1 fase untuk mengukur daya lampu pijar, lampu TL, lampu SL dan hair dryer.

- Merangkai watt meter 3 fase untuk mengukur daya motor AC 3 fase.

- Mengukur daya nyata dan daya buta, dari suatu beban lampu pijar, TL dan Hair dryer.

2. Waktu									270	menit

3. Alat Bantu/Persiapan

Gambar rangkaian percobaan untuk pengukuran daya 1 fase.

Gambar rangkaian percobaan untuk pengukuran daya 3 fase beban seimbang.

Watt meter Lucas Nulle dan Wattavi.

Bahan:

Lampu pijar Philip 100 w						3 buah

Lampu TL 20 watt Philip 						3 buah

Lampu SL Simatic Philip 9 w 					3 buah

Hair dryer. Hori HD 350 200-240 V, 50-60 Hz			1 buah

Motor AC 3 fase Lucas Nulle SC 26 62-3 H VDE 0530		1 buah

Keselamatan Kerja

Hati-hati dalam menggunakan batas ukur arus, tegangan pada alat ukur.

Jangan sampai salah menggunakan kumparan arus dengan tegangan pada watt meter wattavi.

Jangan memasukkan sumber pada rangkaian sebelum mendapat persetujuan dari Instruktur.

4. Langkah Kerja

4.A. Percobaan I

- Siapkan alat dan bahan.

- Teliti/cek alat dan bahan.

- Rangkailah alat dan bahan seperti gambar 1.

- Jika sudah selesai praktek kembalikan alat dan bahan ketempat semula.

Gambar. Pengukuran Daya 1 fase

Cara Kerja/Petunjuk

- Percobaan pertama beban yang dipergunakan adalah lampu pijar 100 watt.

- Jika rangkaian sudah disetujui instruktur hidupkan sumber dan catat data pengukuran pada tabel I.

    - Daya nyata diukur dengan posisi selektor jenis daya yang diukur, pada posisi P.

    - Daya buta diukur dengan posisi selektor jenis daya yang diukur, pada posisi Q.

- Matikan sumber dan gantilah beban dengan lampu TL 20 w.

- Hidupkan sumber dan catat harga pengukuran pada tabel data I sebagaimana Petunjuk Kerja 2a dan b.

- Matikan sumber dan gantikan beban dengan lampu SL 9 W.

- Hidupkan sumber dan catat harga pengukuran pada tabel data I sebagaimana petunjuk kerja 2.a dan 2.b.

- Matikan sumber dan gantilah beban dengan Hair Dryer.

- Hidupkan sumber dan catat harga pengukuran pada tabel data I sebagaimana Petunjuk Kerja 2.a dan 2.b.

- Matikan sumber dan lepas rangkaian.

- Kembalikan alat dan bahan ketempat semula.

PERHATIAN  :

- Batas ukur arus pada beban lampu pijar, TL, SL adalah 1 Amper.

- Batas ukur arus pada beban Hair Dryer adalah 3 amper.

- Batas ukur tegangan percobaan adalah 300 Volt.

Tabel Data I.  Percobaan Pengukuran Daya Satu Fase

| Jenis Beban | Tegangan | Daya Nyata | Daya Buta |
| --- | --- | --- | --- |
| Lampu pijar 100 W |  |  |  |
| Lampu TL 20 W |  |  |  |
| Lampu SL simatic 9 W |  |  |  |
| Hair Dryer HD - 350 |  |  |  |

4.B. Percobaan II.

Langkah Kerja Percobaan II

- Siapkan alat dan bahan.

- Teliti/cek alat dan bahan.

- Rangkailah alat dan bahan seperti gambar 2.

- Jika sudah selesai praktek kembalikan alat dan bahan ke tempat semula.

Gambar 2. Pengukuran daya 3 fase.

Petunjuk Kerja Percobaan II

- Pada percobaan II ini hanya dilakukan satu jenis percobaan a, b atau c saja bagi tiap peserta, namun diharapkan dalam satu kelas bisa melaksanakan seluruh jenis percobaan 2.

- Pada percobaan II posisi selektor jenis arus Wattmeter berada diposisi pengukuran 3 fase ( 3 ~ ).

- Jika rangkaian sudah disetujui, masukkan sumber pada rangkaian.

- Catatlah nilai pengukuran pada tabel II.

PERHATIAN  :

- Teliti penggunaan skala, jangan sampai keliru, faktor pengali yang dipakai adalah pada tabel faktor pengali untuk 3 fase dan titik pertemuan/lajur garis simpangan skala dengan batas ukur arus dan tegangan.

Tabel Percobaan II.

| Jenis Beban | Tegangan | Daya |
| --- | --- | --- |
| 3 buah lampu 100 watt |  |  |
| Motor AC 3 fase |  |  |
| Motor AC 3 fase + 3 TL 20 watt |  |  |

5. LATIHAN

Tugas Setelah Selesai Praktek :

- Buat laporan hasil percobaan yang telah di lakukan.

- Bagaimana jika pada percobaan pengukuran daya 3 fase untuk kumparan arusnya yang di pakai adalah fase 2 atau 3 ( L2  atau L 3 ) ?

6. Jawaban

Watt Meter

Tabel Percobaan I

| Jenis Beban | Tegangan | Daya Nyata | Daya Buta |
| --- | --- | --- | --- |
| Lampu pijar 100 Watt | 225 V | 100 Watt | 0,5 VAR |
| Lampu TL 20 W | 225 V | 30 Watt | 85 VAR |
| Lampu SL Simatic Philip 9 W | 225 V | 10 Watt | 20 VAR |
| Hair Dryer | 225 V | 350 Watt | 20 VAR |

Tabel Percobaan II

| Jenis Beban | Tegangan fase | Daya |
| --- | --- | --- |
| 1. Lampu pijar 3 x 100 watt | 225 Volt | 3 10 watt |
| 2. Motor AC 3 fase | 225 Volt | 80 watt |
| 3. Motor AC 3 fase + 3 TL 20 watt | 225 Volt | 300 watt |

Soal Pertanyaan :

  - Bagaimana jika pada percobaan pengukuran daya 3 fase untuk kumparan arus yang dipakai adalah fase 2 dan 3 ( L2  atau L 3 ) ?

Jawab:

Hasilnya adalah tetap sama, karena pada sistem tiga fase arus yang mengalir

pada alat ukur adalah merupakan penjumlahan secara total arus yang terjadi pada sistem penyambungannya ( Y  atau ( )

7. Lembar Laporan :

- Laporan hasil pekerjaan :

- Percobaan Pengukuran Daya 3 fase untuk kumparan arus yang di pakai fase 2 atau 3 ( L2 atau L3 )

Kegiatan belajar 11

Cos ( Meter

1. Tujuan Instruksional Khusus

Peserta harus dapat:

- Merangkai Cos-phy meter untuk mengukur faktor daya beban Resitif, Induktif dan Kapasitif.

- Menentukan nilai kapasitas kapasitor untuk memperbaiki faktor daya induktif lampu pijar + SL 5W Phillip.

- Menjelaskan apa sebab nilai faktor daya beban lampu SL 15 watt Philip berubah jika diparalel dengan lampu pijar.

2. Benda Kerja/Gambar Kerja/Tugas

Gambar Kerja

Gambar rangkaian percobaan pengukuran faktor daya Resistif, Induktif dan kapasitif, (lh.hal  2-2).

Tugas

Ukurlah besarnya faktor daya lampu pijar 15W Philip.

Ukurlah besarnya faktor daya lampu SL 9 W Philip Simatic.

Ukurlah besarnya faktor daya lampu pijar + lampu SL.

Ukurlah besarnya faktor daya lampu pijar + SL dan kapasitor 10 uF/440 V.

3. Waktu									180	menit

4. Alat dan Bahan

Alat Alat:

Cos-phy meter Lucas Nulle 50 51 27  - 1 Q.

Volt meter.

Bahan:

Lampu pijar Philip 15 watt/220 V.

Lampu SL Simatic Philip 9 watt/220 V.

Kapasitor tabung 10 uF/400 V   ~    AC.

Kapasitor tabung 2 uF /400 V    ~   AC.

Kapasitor tabung 1 uF dan 0,5 uF /400 V  ~ AC.

Keselamatan Kerja

Jangan salah merangkai antara terminal lilitan arus dengan lilitan tegangan.

Beri sumber catu daya pada kerja sesuai dengan besarnya tegangan alat ukur.

Jangan memegang kutub-kutub kapasitas setelah selesai percobaan.

4. Langkah Kerja

- Siapkan alat dan bahan.

- Teliti/Cek alat dan bahan.

- Rangkailah alat dan bahan sesuai dengan gambar percobaan dan ikuti cara/petunjuk kerja.

- Kembalikan alat dan bahan setelah praktik selesai.

5. Cara Kerja/Petunjuk

- Percobaan pertama yang dipakai bebannya adalah lampu pijar 15 w Philip.

- Setelah dirangkai baru kita hidupkan sumber catu daya alat ukur.

- Kemudian masukkan sumber pada rangkaian setelah disetujui dan masukkan harga pengukuran pada tabel data.

- Lakukan percobaan-percobaan berikutnya dengan mengikuti petunjuk kerja  2-3 untuk beban :

- Lampu SL 9 w.

- Lampu SL 9 w + lampu pijar 15 watt Philip.

- Lampu SL 9 w + lampu pijar 15 watt + C 10 uF/400 V.

- Lampu SL 9 w + lampu pijar 15 watt + C 2 uF /400 V.

- Lampu SL 9 w + lampu pijar 15 watt + C 1 uF // 0,5 uF  400 V.

Tabel Pengamatan

| NO | Jenis Beban | V | Sifat | Cos-phy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lampu pijar 15 w |  |  |  |
| 2 | Lampu SL 9 w |  |  |  |
| 3 | Lampu pijar 15 w + SL 9 w |  |  |  |
| 4 | Lampu pijar 15 w + SL 9w + C 10 uF/ 400 V. |  |  |  |
| 5 | Lampu pijar 15 w + SL 9 w + C 2 uF/400 V. |  |  |  |
| 6 | Lampu pijar 15 w + SL 9 w + C 1 uF/0,5 uF/400 V |  |  |  |

GAMBAR RANGKAIAN (lihat hal sebaliknya).

Keterangan  :

1. L	= Lampu 15 watt

2. SL	= Lampu Philip SL 9 w Simatic.

3. C1	= Kapasitor 10 uF/400 V.

4. C2	= Kapasitor 2 uF/400 V.

5. C3	= Kapasitor 1 uF/400 V.

6. C4	= Kapasitar 0,5 uF/400 V.

6. Latihan.

Setelah selesai praktik, jawablah beberapa pertanyaan berikut ini:

- Mengapa nilai faktor daya lampu SL 9 w jika paralel dengan lampu pijar 15 w menjadi lebih kecil?

- Apa sebab lampu Philip SL 9 w Simatic setelah dipasang C 10 uF/400 V, Sifat faktor daya langsung berubah menjadi kapasitif padahal sebelumnya induktif 0, 55?

7. Jawaban

Cos-phy Meter

Tabel Data Pengamatan

| NO | Jenis Beban | Tegangan ( V ) | Sifat | Cos-phy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lampu pijar 15 w philip. | 220 | induktif | 0,98 |
| 2. | Lampu SL 90 w philip Simatic. | 220 | induktif | 0,55 |
| 3. | Lampu pijar 15 + SL 9 watt. | 220 | induktif | 0,83 |
| 4. | Lampu pijar 15 + SL 9 watt +C 10 uF/400V | 220 | kapasitif | 0,30 |
| 5. | Lampu pijar 15 + SL 9 watt + C 2 uF/400V | 220 | kapasitif | 0,94 |
| 6. | Lampu pijar 15 + SL 9 watt + C 1 uF //0,5 uF/400 V | 220 | resitif | 1 |

  - Mengapa nilai faktor daya lampu SL 9 W jika diparalel dengan lampu pijar 15 W Philip menjadi lebih kecil.

Jawab :

Sifat beban lampu pijar hampir mendekati Resitif, sedang lampu SL bersifat induktif.dan perpaduan kedua lampu dalam sambungan paralel akan menghasilkan arus total yang merupakan penjumlahan vektor dari kedua arus lampu dengan nilai cos-phi lebih kecil dari cos-phi lampu pijar semula.

Hal ini berarti pula bahwa beda fase antara arus dengan tegangan (phi) menjadi lebih besar dibandingkan dengan beda fase dari arus lampu pijar semula.

- Apa sebab lampu Philip SL 9 w Simatic setelah dipasang C 10 uF/400 V sifat faktor dayanya langsung berubah menjadi kapasitif padahal sebelumnya induktif 0, 55.

Jawab :

Karena nilai kapasitas kapasitor terlalu besar dibanding nilai induktif trafo lampu SL, maka cos-phi total akan menjadi bersifat kapasitif. Kesimpulannya tidak selamanya beban yang bersifat induktif jika ditambah dengan kapasitor, dengan sendirinya cos-phinya akan menjadi baik, tetapi tergantung besar-kecilnya kapasitas kapasitor yang terpasang.

Kegiatan Belajar 12

Pengukur Medan putar

1. Tujuan Khusus Pembelajaran

Peserta harus dapat:

- Merangkai komponen-komponen pengukur medan putar untuk bisa menentukan arah putaran medan magnet putar.

- Merangkai alat ukur medan putar BBC Goerz Metrawatt, dan bisa menentukan arah putaran medan putar.

- Menjelaskan terjadinya putaran medan putar yang searah jarum jam dan berlawanan dengan arah jarum jam.

2. Benda Kerja/Gambar Kerja/Tugas

Gambar kerja

Gambar rangkaian pengukur medan putar dengan 2 lampu pijar dan kapasitor.

Tugas

1. Rangkailah lampu pijar dan kapasitor seperti dalam gambar kerja (lh. hal. 1-2, 1-3).

2. Ukurlah arah medan putar yang terdapat pada stop kontak atau sumber 3 fase.

3. Waktu									135	menit

4. Alat dan Bahan

Alat Alat:

Volt meter

Pengukur medan putar BBC Goerz Metrawatt

Pengukur medan putar C dan 2 R

Bahan:

Lampu Philip 15 watt 					: 2 buah

Kapasitor 0,22 uF-400 V atau 0,5 uF-400 V 		: 2 buah

Sumber listrik 3 fase ( stop kontak 3 fase )

Keselamatan Kerja

Hati-hati dengan bagian yang bertegangan.

Jangan menggunakan bahan atau alat yang tidak sesuai dengan besarnya tegangan pemakaian

Jangan menyentuh kutub-kutub kapasitor yang baru dipakai percobaan.

5. Langkah Kerja

- Siapkan alat dan bahan

- Teliti/cek alat dan bahan

- Rangkailah alat dan bahan sesuai dengan petunjuk kerja

- Kembalikan alat dan bahan ketempat semula dan cek ulang sebelumnya, jika praktik sudah selesai

6. Cara Kerja/Petunjuk

1. Untuk pengukuran medan magnet putar dengan menggunakan 2 buah lampu pijar, rangkaiannya adalah seperti gambar di bawah ini :

2. Cara menentukan medan putar adalah sesuai dengan tabel I di bawah ini:

Tabel Pengamatan I

|  | URUTAN LINE SUMBER | ARAH | KETERANGAN |
| --- | --- | --- | --- |
|  | L1/R | L2/S | L 3/T | PUTARAN |  |
| Posisi | Lampu 1 | Lampu 2 | C |  | Kondisi lampu |
| Kondisi |  |  |  |  | (diisi : redup, terang, mati) |
| Posisi | Lampu 2 | Lampu 1 | C |  | Arah putaran |
| Kondisi |  |  |  |  | (diisi: ke kanan |
| Posisi | Lampu 1 | C | Lampu 2 |  | atau ke kiri) |
| Kondisi |  |  |  |  |  |
| Posisi | Lampu 2 | C | Lampu 1 |  |  |
| Kondisi |  |  |  |  |  |
| Posisi | C | Lampu 1 | Lampu 2 |  |  |
| Kondisi |  |  |  |  |  |
| Posisi | C | Lampu 2 | Lampu 1 |  |  |
| Kondisi |  |  |  |  |  |

3. Pengukuran medan putar dengan alat ukur C dan 2 R

Pembuatan rangkaian urutan fase

Gambar rangkaian :

Tabel Pengamatan II

|  | URUTAN LINE SUMBER | KONDISI | ARAH | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | L1/R | L2/S | L3/T | LAMPU | PUTAR |  |
|  | L1 | L2 | L3 |  |  | 1. Test lead ( colok ukur alat ) |
|  | L1 | L3 | L2 |  |  | L1=C, L2=R1, dan L3=R2 |
|  | L2 | L1 | L3 |  |  |  |
|  | L2 | L3 | L1 |  |  | 2. Posisi test lead |
|  | L3 | L1 | L2 |  |  | L1: ditengah |
|  | L3 | L2 | L1 |  |  | L2: dikiri |
|  |  |  |  |  |  | L3: dikanan |

4. Lakukan pengukuran medan putar menurut urutan tabel pengamatan II dan masukkan/catat hasil pengamatannya.

5. Pengukuran medan putar dengan BBC Goerz Metrawatt

|  | ) |
| --- | --- |

Tabel Pengamatan III

|  | URUTAN LINSUMBER | KONDISI | PUTARAN |
| --- | --- | --- | --- |
|  | L1/R | L2/S | L3/T | LAMPU INDIKATOR | RODA PUTAR |
|  | L1 | L2 | L3 |  |  |
|  | L1 | L3 | L2 |  |  |
|  | L2 | L1 | L3 |  |  |
|  | L2 | L3 | L1 |  |  |
|  | L3 | L1 | L2 |  |  |
|  | L3 | L2 | L1 |  |  |

6. Lakukan pengukuran medan putar menurut urutan tabel pengamatan III dan catat hasil pengamatannya.

7. Latihan

- Mengapa arah putaran medan bisa searah dan bisa berlawanan dengan arah putaran jarum jam ?

8. Jawaban

Pengukur Medan Putar

Tabel Percobaan I ( Alat ukur dengan C dan 2 Lampu )

|  | URUTAN LINE SUMBER | ARAH |
| --- | --- | --- |
|  | L1/R | L2/S | L3/T | PUTARAN MEDAN |
| Posisi | Lampu 1 | Lampu2 | C |  |
| Kondisi | terang | redup | - |  |
| Posisi | Lampu2 | Lampu 1 | C |  |
| Kondisi | terang | redup | - |  |
| Posisi | Lampu1 | C | Lampu2 |  |
| Kondisi | redup | - | terang |  |
| Posisi | Lampu2 | C | Lampu 1 |  |
| Kondisi | redup | terang | - |  |
| Posisi | C | Lampu 1 | Lampu2 |  |
| Kondisi | - | terang | redup |  |
| Posisi | C | Lampu2 | Lampu 1 |  |
| Kondisi | - | terang | redup |  |

Tabel Percobaan II ( Alat Ukur dengan C dan 2 R )

|  | URUTAN LINE SUMBER | KONDISI | ARAH | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | L1/R | L2/S | L3/T | LAMPU | PUTAR MEDAN |  |
|  | L1 | L2 | L3 |  |  | 1. test lead ( colok ukur alat ) |
|  | L1 | L3 | L2 |  |  | L1=C, L2=R1, dan L3 = R2 |
|  | L2 | L1 | L3 |  |  |  |
|  | L2 | L3 | L1 |  |  | 2. posisi test lead |
|  | L3 | L1 | L2 |  |  | L1 ditengah |
|  | L3 | L2 | L1 |  |  | L2 dikiri |
|  |  |  |  |  |  | L3 dikanan |

Tabel Pengamatan III, BBC Goerz Metra watt

|  | URUTAN LINE SUMBER | KONDISI | PUTARAN |
| --- | --- | --- | --- |
|  | L1/R | L2/S | L3/T | LAMPU INDIKATOR | RODA PUTAR |
|  | L1 | L2 | L3 | nyala semua |  |
|  | L1 | L3 | L2 | nyala semua |  |
|  | L2 | L1 | L3 | nyala semua |  |
|  | L2 | L3 | L1 | nyala semua |  |
|  | L3 | L1 | L2 | nyala semua |  |
|  | L3 | L2 | L1 | nyala semua |  |

- Mengapa arah putaran medan bisa searah dan bisa berlawanan dengan arah putaran jarum jam ?

Jawab :

Terjadinya gerak putar medan sesuai atau berlawanan dengan arah putaran jarum jam karena adanya perpaduan 3 flux magnet yang diakibatkan oleh arus sumber listrik 3 fase, dimana jika dua arah flux dibalik maka perpaduan 3 flux magnit pada alat ukur akan berlawanan dengan gerak sebelumnya.

Kegiatan Belajar 13

PENGUKUR KUAT CAHAYA

1. Tujuan Khusus Pembelajaran

Peserta harus dapat:

- Menggunakan alat ukur intensitas penerangan ( Lux meter ).

- Mengukur Intensitas penerangan lampu pijar dengan perubahan jarak.

- Mengukur Intensitas penerangan lampu TL bulat dengan perubahan jarak.

2. Tugas

-	Ukurlah Intensitas Penerangan lampu pijar dengan perubahan jarak dan pada permukaan kaca lampu.

-	Ukurlah Intensitas penerangan lampu TL 36 watt Bulat dengan perubahan jarak.

3. Waktu									90	menit

4. Alat dan Bahan

Alat Alat:

Lux meter

Gossen Pan lux elektronik 2

Bahan:

Lampu pijar 5 watt.

Lampu TL 36 watt bulat.

Meteran.

Keselamatan Kerja

Posisi batas ukur lux meter usahakan maximun ( 200 K ).

Hati - hati dalam tegangan lampu dan daya lampu yang dipergunakan dalam percobaan

5. Langkah Kerja

5.1 Percobaan I

- Siapkan alat dan bahan.

- Teliti / cek alat dan bahan.

- Pasang lampu pada posisi langit - langit ruangan.

- Ukurlah besar Intensitas penerangannya.

- Kembalikan alat dan bahan pada tempat semula.

Cara Kerja / Petunjuk

- Hidupkan lampu pijar.

- Ukur kuat penerangan dari jarak paling tinggi sampai alat ukur paling kecil.

- Posisi alat ukur harus tegak luruis pada lampu.

- Ubah batas ukur alat agar diperoleh hasil yang dapat dibaca

( Jangan terlalu kecil atau terlalu besar ) .

- Masukkan data - data pengamatan menurut perubahan jarak pada tabel pengamatan I.

- Jarak 0 Cm alat ukur menempel pada permukaan tabung kaca lampu.

Tabel Percobaan I untuk Lampu 5 watt

| Tinggi Pengukuran | Intensitas Penerangan |
| --- | --- |
| h = 200 Cm | Lux |
| h = 150 Cm | Lux |
| h = 100 Cm | Lux |
| h = 40 Cm | Lux |
| h = 30 Cm | Lux |
| h = 20 Cm | Lux |
| h = 10 Cm | Lux |
| h = 0 Cm | Lux |
| h = Cm | Lux |
| h = Cm | Lux |

5.2 Percobaan II

- Siapkan alat dan bahan.

- Teliti / cek alat dan bahan.

- Pasang lampu pada posisi langit - langit ruangan.

- Ukurlah besar intensitas penerangannya.

- Kembalikan alat dan bahan ketempat semula.

Cara Kerja

- Hidupkan lampu TL.

- Ukurlah kuat penerangan dari jarak paling tinggi sampai jarak paling kecil tepat pada pusat lingkaran lampu.

- Posisi alat ukur harus selalu tegak lurus pada pusat lingkaran lampu.

- Ubah batas ukur alat agar diperoleh hasil penunjukkan yang dapat dibaca

( jangan terlalu kecil atau besar )

- Masukan data - data pengamatan menurut perubahan jarak sesuai tabel pengamatan II.

- Jarak 0 Cm alat ukur menempel pada permukaan tabung kaca lampu TL dibagian tengah.

Tabel Percobaan II, Lampu TL 36 watt bulat.

| Tinggi Pengukuran ( Cm ) | Kuat Penerangan Lux |
| --- | --- |
| h = 285 Cm | E = |
| h = 250 Cm | E = |
| h = 200 Cm | E = |
| h = 150 Cm | E = |
| h = 130 Cm | E = |
| h = 60 Cm | E = |
| h = 50 Cm | E = |
| h = 30 Cm | E = |
| h = 20 Cm | E = |
| h = Cm | E = |

6. Latihan

- Bagaimanakah perbandingan antara perubahan jarak lampu dengan besarnya intensitas penerangan? Jelaskan dengan singkat.

- Bagaimanakah besarnya kuat penerangan pada lampu TL pada jarak 0 Cm tepat berada dipusat lingkaran?

7. Jawaban

Pengukur Kuat Cahaya

Tabel Percobaan I, Lampu pijar 5 watt

| Tinggi Pengukuran ( Cm ) | Kuat Penerangan Lux | Data Fisik |
| --- | --- | --- |
| h = 200 Cm | E = | Ukuran ruang = 13 m2 |
| h = 150 Cm | E = | Warna dinding kream |
| h = 100 Cm | E = | Warna langit - langit putih |
| h = 40 Cm | E = | Pengukuran dilakukan |
| h = 30 Cm | E = | pada malam hari atau |
| h = 20 Cm | E = | ruangan betul - betul |
| h = 10 Cm | E = | gelap |
| h = 0 Cm | E = |  |

Tabel Percobaan II , Lampu TL 36 watt bulat

| Tinggi Pengukuran ( Cm ) | Kuat Penerangan Lux | Keterangan : |
| --- | --- | --- |
| h = 285 Cm | E = | Data fisik sama dengan |
| h = 250 Cm | E = | pengukuran untuk lampu |
| h = 200 Cm | E = | pijar 5 watt . |
| h = 150 Cm | E = |  |
| h = 130 Cm | E = |  |
| h = 60 Cm | E = |  |
| h = 50 Cm | E = |  |
| h = 30 Cm | E = |  |
| h = 20 Cm | E = |  |
| h = 0 Cm | E = |  |
| h = Cm | E = |  |

Soal Pertanyaan

- Bagaimanakah perbandingan antara perubahan jarak lampu dengan besarnya intensitas penerangan ? Jelaskan

Jawab :

Dari tabel percobaan dapat disimpulkan bahwa besarnya kuat penerangan dengan jarak pengukuran adalah berbanding lurus kuat penerangannya, tapi besarnya nilai kuat penerangan pada jarak makin dekat mempunyai perubahan yang sangat drastis ( dengan tonjokkan sangat tinggi )

- Bagaimanakah besarnya kuat penerangan lampu TL pada jarak 0 Cm tepat dipusat lingkaran ?

Jawab :

Dibandingkan dengan nilai pengukuran pada jarak yang lebih besar pada pusat lingkaran turun ke bawah nilainya lebih besar, tapi terhadap pusat penerangan masih telalu jauh dengan nilainya, hal ini karena pusat penerangan bukan pada pusat lingkaran melainkan di dalam / di permukaan tabung lampu.

Kegiatan Belajar 14

KWH METER

1. Tujuan Khusus Pembelajaran

Peserta harus dapat:

- Merangkai alat ukur kWh meter satu fase untuk mengukur energi lampu pijar, TL 20 W dan Hair Dryer.

- Merangkai alat ukur kWh meter tiga fase untuk mengukur energi listrik, pemakaian pada saat luar waktu beban puncak (LWBP), untuk beban seimbang dan tak seimbang.

- Merangkai alat ukur kWh meter tiga fase untuk mengukur energi listrik, pemakaian pada saat waktu beban puncak (WBP)

2. Benda Kerja/Gambar kerja/Tugas

Gambar Kerja

- Rangkaian kWh 1 fase untuk pengukuran berbagai jenis beban listrik, hal 1-2.

- Rangkaian kWh meter 3 fase untuk pengukuran energi listrik pemakaian pada saat luar waktu beban puncak untuk beban seimbang dan tak seimbang, hal 2-2.

- Rangkaian kWh meter 3 fase untuk pengukuran energi listrik pemakaian pada saat waktu beban puncak.

Tugas

Rangkailah alat dan bahan yang telah disiapkan untuk pengukuran dengan KWh meter 1 fase, dan KWh meter 3 fase untuk semua jenis percobaan.

3. Waktu									270	menit

4. Alat dan Bahan

Alat Alat:

KWh meter 1 fase Mitsubishi Elektrik MF 63 E.

KWh 3 fase Obbericht MG 20 SE 70501

Volt meter AC

TDR/Timer OMRON 5 detik 		20 menit

Stop watch

Bahan:

Lampu pijar Phillips 100 watt 		3 buah

TL 20 watt Phillips

Hair Dryer Hori HD-350 watt

Kabel penghubung

Kerangka Trainer

Keselamatan Kerja

Jangan menggunakan alat dan bahan yang tidak sesuai tegangan pemakian.

Jangan merangkai pada saat sumber masih hidup/on.

Hati-hati dalam merangkai untuk kumparan meter tegangan dan arus jangan sampai terbalik.

5. Langkah Kerja

- Siapkan alat dan bahan.

- Teliti/cek alat dan bahan sebelum digunakan.

- Rangkailah alat dan bahan sesuai dengan gambar rangkaian dalam petunjuk (cara kerja ).

- Lakukan pengamatan dalam setiap percobaan sebagaimana yang telah ditentukan dalam cara kerja.

- Matikanlah sumber listrik jika percobaan telah selesai semua.

- Cek/teliti ulang alat dan bahan sebelum di kembalikan ke tempat semula.

6. Cara Kerja/Petunjuk

6.A. Percobaan I,

Pengukuran Energi Listrik dengan kWh meter 1 fase Mitsubishi Elektric MF 63 E.

1. Rangkailah alat dan bahan seperti pada gambar rangkaian dibawah ini

Gambar 1. Rangkaian Pengukuran Energi Listrik Dengan kWh meter 1 Fase

Tabel Pengamatan Percobaan I

| NO | Jenis Beban | t1 n=1 | t2 n=2 | t3 n=3 | t n=1 | U(v) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lampu pijar 100 watt phillips. |  |  |  |  |  |
| 2 | Lampu TL 20 W, CL phillips |  |  |  |  |  |
| 3 | Hair Dryer Hori HD-350 W |  |  |  |  |  |

Ket.: n = putaran piringan

2. Pasang lampu pijar 100W sebagai beban.

3. Hidupkan sumber jika rangkaian sudah disetujui.

4. Catat waktu berputar piringan untuk sekali berputar, dua kali berputar dan tiga kali berputar dengan stop watch.

5. Masukkan data/catatan waktu tersebut dalam tabel dan hitunglah waktu rata-ratanya untuk 1 detik.( t ).

6. Gantilah bebannya dengan menggunakan TL/CL 20 watt.

7. Ulangi cara kerja 3 sampai 5.

8. Ganti bebannya dengan menggunakan Hair Dryer.

9. Ulangi cara kerja 3 sampai 5

6.B. Percobaan II.

Pengukuran Energi Listrik dengan KWh meter 3 fase beban seimbang dan tak seimbang, pemakaian beban pada saat waktu beban puncak (WBP).

1. Rangkailah alat dan bahan seperti pada gambar dibawah ini

Gambar 2. Rangkaian Pengukuran Energi Listrik 3 Fase Dengan KWh meter 3 fase obberiet MG 20 SE 70510

Keterangan:

1.	Untuk waktu beban puncak, motor timer diganti TDR 5 detik 20 menit

- Aturlah TDR pengubah posisi pencatat ( register ) sebelah 20 menit.

- Pakailah beban 3 buah lampu 100 W ( sebagai beban seimbang ).

- Jika rangkaian sudah disetujui, hidupkan sumber

- Hidupkan stop watch jika tanda hitam sudah nampak pada lubang kaca dan matikan stop watch saat tanda hitam nampak kembali.

- Masukan data pengamatan untuk waktu 1 kali putaran, 2 kali putaran dan 3 kali putaran, kemudian carilah waktu rata-rata untuk 1 kali putaran.

- Matikan sumber dan ganti rangkaian dengan beban tidak seimbang ( lihat gambar rangkaian )

Tabel data Percobaan II

| Jenis Beban | t1 n=1 | t2 n=2 | t3 n=3 | t n=1 | U(v) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 x 100 w ( seimbang ) |  |  |  |  |  |
| 100 + ( 2 x 100 w ) + Hair dryer 350 w |  |  |  |  |  |

6.C. Percobaan III.

Pengukuran Energi Listrik dengan KWh meter 3 fase beban seimbang dan tak seimbang, pemakaian pada saat waktu beban puncak (WBP).

- Rangkailah alat dan bahan untuk pengukuran beban seimbang.

- Atur TDR untuk pengubah posisi pencatat ( register ) sebesar 10 detik.

- Jika rangkaian sudah disetujui, hidupkan sumber.

- Lakukan pengamatan bila anak panah penunjuk register yang terpakai sudah menunjukkan ke arah register beban puncak.

- Hidupkan stop wacth jika tanda hitam sudah nampak pada lubang dan matikan stop wacth saat tanda hitam tampak kembali.

- Masukan data pengamatan untuk waktu 1 kali putaran, 2 kali putaran dan 3 kali putaran, kemudian hitunglah waktu rata-rata untuk 1 kali putaran.

- Matikan sumber dan lepas rangkaian.

Tabel Data Percobaan III

| Jenis Beban | t1 n=1 | t2 n=2 | t3 n=3 | t n=1 | U(v) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lampu pijar 3 x 100 w ( seimbang ) |  |  |  |  |  |
| 100 w+ 200 w + Hair dryer 350 w |  |  |  |  |  |

7. Latihan :

- Apa yang dapat disimpulkan dari hasil pengamatan ( percobaan ) pada tabel II dan III?

PERHATIAN :

- Posisi alat ukur harus berdiri tegak, jangan miring apalagi tertidur, karena hasil pengukuran akan tidak tepat. ! ! !

8. Jawaban

KWh Meter

Tabel Pengamatan Percobaan I

| NO | Jenis Beban | t1 n=1 | t2 n=2 | t3 n=3 | t n=1 | U(v) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lampu pijar 100 w philip | 40 | 79,5 | 119, 5 | 39,33 | 220 |
| 2 | Lampu TL 200 w, CL philip | 130 | 259,4 | 189,4 | 129,84 | 220 |
| 3 | Hair Dryer Hori-HD-350 W | 12 | 12,4 | 35,5 | 12,85 | 220 |

Tabel Pengamatan Percobaan II

| NO | Jenis Beban | t1 n=1 | t2 n=2 | t3 n=3 | t n=1 | U(v) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lampu pijar 3 x 100 w philip | 40 | 79,5 | 119, 5 | 39,33 | 220 |
| 2 | 100 w + ( 2 x 100w ) + Hair Dryer Hori 350w | 16,6 | 31,0 | 48 | 16,4 | 220 |

Tabel Pengamatan Percobaan III

| NO | Jenis Beban | t1 n=1 | t2 n=2 | t3 n=3 | t n=1 | U(v) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lampu pijar 3 x 100 w philip | 40 | 79,5 | 119, 5 | 39,33 | 220 |
| 2 | 100 w + ( 2 x 100w ) + Hair Dryer Hori 350w | 16,6 | 31,0 | 48 | 16,4 | 220 |

Keterangan : 	Pengukuran bisa dipengaruhi oleh tegangan yang lebih kecil atau lebih besar, dan untuk 3 fase ketidakseimbangan tegangan fase pada sumbernya.

Jawaban Pertanyaan Tugas :

- Sebab pada register ( Pencatat ) beban puncak atau luar beban puncak mempunyai nilai kali brais yang sama pada putaran peringan, hanya bila pada register beban puncak dilaksanakan untuk waktu-waktu tertentu dengan harga per kWh lebih tinggi.

| Spesifikasi : KWh 1 fase. Mitsubishi Elektric | KWh 3 fase Obberiecht MG 20 |
| --- | --- |
| U = 127/220 V N = 900 put/KWh In = 5 ( 20 ) Amp F = 50 Hz | U = 3 x 380/220 V N = 140 put/KWh In = 20 ( 60 ) amper F = 50 Hz |

Kegiatan Belajar 15

PENGUKUR SUHU

1. Tujuan Khusus Pembelajaran

Peserta harus dapat:

- Mengenal alat ukur thermometer analog dan digital.

- Mempergunakan alat ukur thermometer analog dan digital.

- Membaca alat ukur thermometer analog dan digital.

2. Waktu									135 	menit

3. Alat dan Bahan

Alat Alat:

Therometer analog ( METRATHERM )

Thermometer Digital ( WICR - NI  DIN K - IEC )

Bahan:

Air dari kran

Air minum SAM.

Kompor listrik 600 w / 220 v.

Hair Dryer 600 w / 220 v.

Setrika listrik 600 w / 220 v.

Pemanggang roti 1000 w / 220 v.

Keselamatan Kerja

Gunakan alat / bahan sesuai dengan fungsinya.

Hati - hati dalam pengukuran alat - alat panas.

Jangan meletakkan alat / bahan dipinggir meja.

4. Langkah Kerja

- Siapkan alat dan bahan.

- Lakukan pengukuran suhu satu demi satu.

- Catat hasilnya dan masukkan dalam tabel.

- Laporkan ke instruktur hasil pengukurannya

- Kembalikan alat dan bahan seperti semula.

- Buatlah kesimpulan dan bandingkan hasil thermometer analog dan digital.

- Buatlah laporan kerja.

- Bersihkan tempat praktek.

5. Cara Kerja / Petunjuk

- Siapkan alat dan bahan yang digunakan dan periksalah dengan menggunakan multimeter.

(Pastikan dalam kondisi baik)

- Mulailah pengukuran suhu mulai dari pengukuran :

- Suhu ruangan

- Suhu badan saudara

- Air dari kran

- Air minum SAM

- Udara didepan Hair Dryer HD - 350

- Setrika listrik

- Kompor listrik

- Pemanggang roti

- Catatlah hasilnya di dalam Tabel

| Tempat Yang Diukur | Temperatur Dalam Derajat Celsius |
| --- | --- |
|  | Analog | Digital |
| Suhu ruangan Suhu badan saudara Air minum SAM Udara didepan Hair Dryer HD - 350. Setrika listrik Kompor listrik Pemanggang roti Air dari kran |  |  |

- Laporkan ke instruktur jika pengukuran sudah selesai.

- Kembalikan alat / bahan ditempat semula dengan aman.

- Buatlah laporan kerja dan kesimpulan hasil kerja praktek.

- Bersihkan tempatnya.

Bentuk dari alat ukur thermometer jenis thermometer analog ( METRA THERM )

1. Thermometer analog

Jenis Thermometer Digital ( NICr - NI DIN K - IEC )

|  | Keterangan Gambar : Saklar on - off Saklar pemilih batas ukur Keluaran – masukan terminal pengukuran Layar penunjukkan dari alat ukur Tempat baterai 9 V Tempat baterai dari luar alat ukur ( adaptor ) Pintu pembuka instrumen Kaki penyangga. |
| --- | --- |

6. TUGAS

Gambar Kerja

Gambar Pengukuran

Tugas

Ukurlah suhu / temperatur dari beberapa situasi media / peralatan listrik sebagai berikut :

Air dari kran.

Air minum.

Kompor listrik .

Hair Dryer HD - 350.

Setrika listrik.

Pemanggang roti.

7. Jawaban

Pengukur Suhu

| Tempat yang diukur | Temperatur Dalam derajat Celsius |
| --- | --- |
|  | Analog | Digital |
| Suhu ruangan ( jam 1010 ) Suhu badan saudara Air minum SAM Udara didepan Hair Dryer - HD - 350 ( 3 ‘ ) Setrika listrik 400 w dalam waktu 2 ‘ Kompor listrik 300 w dalam waktu 3 ‘ Pemanggang roti ( 1 ‘ 2 “ ) Air dari kran | 23 31 , 5 20 ,8 50 130 63 125 21 | 24 , 1 31 , 1 21 , 7 47 , 4 113 69 , 0 123 16 , 1 |

UMPAN BALIK

DAFTAR PUSTAKA

- Cooper, William D, Instrumentasi Elektronik dan Teknik pengukuran, Jakarta, Erlangga, 1984, Hal. 49-54.

- Sapiie Soedjana, Pengukuran dan alat-alat ukur listrik Jakarta, Pradnya Paramita, 1978, hal. 2-7.

- Bottle/Boy/Grothusmann, Elektrische Messund Regeltechnik, Vogel-Buchverlag, Wurzburg

- Nursalam/Warno, Pengantar Alat Ukur Elektrodinamis, PPPGT/VEDC, Malang

- Bottle/Boy/Grothusmann, Elektrische Messund Regeltechnik, Vogel-Buchverlag, Wurzburg

- Dr. Soedjono Sapie dan Dr. Osamu Nishino, Alat Ukur Listrik, Pradnya Paramita, Jakarta.

- Darsono Bsc dan Drs. Wiyono, Pengukuran Listrik I, Dikmenjur Depdikbud, Jakarta

- Nursalam/Warno, Alat Ukur Vibrasi, PPPGT/VEDC, Malang

- Warno/Nursalam, Alat Ukur Elektrodinamis, PPPGT/VEDC, Malang: 1987

- Van Harten & Ir E. Setiawan, Pengukuran Arus Kuat 2, Bina Cipta, Bandung, 1981.

- Michael Nedl, Teknologi Instalasi Listrik, Erlangga, Surabaya, 1986.

- Warno/Nursalam, Luxmeter, PPPGT/VEDC, Malang